## Slide 1: รหัส (Codes)

## Slide 2
2.1 บทนำ
การเข้ารหัสข่าวสารคือการสร้างตัวเลขหรือตัวอักษรโดยใช้สัญลักษณ์ใดๆ เพื่อความปลอดภัยข่าวสาร สำหรับด้านคอมพิวเตอร์นั้นการเข้ารหัสคือการเปลี่ยนตัวอักษรหรือตัวเลขให้เป็นกลุ่มของตัวเลขไบนารี่โดยเป็นรหัสทางระดับแรงดัน กลุ่มของตัวเลขไบนารี่เหล่านี้ใช้ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหลายรูปแบบ
สัญลักษณ์
10110011000111

## Slide 3
2.2 Binary-Coded Decimal (BCD)-8421 code
รหัส BCD-8421 เป็นรหัสเลขฐานสองซึ่งสร้างขึ้นมาเลียนแบบตามเลขฐานสิบ ดังนั้นจึงมีจำนวนเท่ากับเลขฐานสิบคือมีจำนวน 10 รหัส
จากตารางตัวเลขฐานสิบ 1 หลักเขียนด้วยตัวเลขไบนารี่เป็นจำนวน 4 หลักของรหัส BCD-8421
น้ำหนักแต่ละหลักมีค่าต่างกัน พิจารณาหลักตัวเลขจากทางด้านขวามือไปทางซ้ายมือ
  หลักแรกมีน้ำหนักเท่ากับ 1
  หลักที่ 2 มีน้ำหนักเป็น 2
  หลักที่ 3 มีน้ำหนักเป็น 4 และ
  หลักที่ 4 มีน้ำหนักเป็น 8

## Slide 4
2.2 Binary-Coded Decimal (BCD)-8421 code
ถ้าตัวเลขฐานสิบมีหลายหลักให้แทนแต่ละหลักของเลขฐานสิบด้วยเลขไบนารี่หลักละ 4 บิต
รหัส BCD-8421 ประกอบด้วยเลขไบนารี่แต่ไม่เหมือนกับตัวเลขไบนารี่ เช่น

## Slide 5
2.2 Binary-Coded Decimal (BCD)-8421 code
ตัวอย่างที่ 2.1 จงแปลงเลข Decimal ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปรหัส BCD-8421
ตัวอย่างที่ 2.2 จงแปลงเลข Decimal ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปรหัส BCD-8421

## Slide 6
2.2 Binary-Coded Decimal (BCD)-8421 code
ตัวอย่างที่ 2.3 จงแปลงเลขฐาน ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปรหัส BCD-8421

## Slide 7
2.3 Octal และ Hexadecimal codes
รหัส BCD-8421 ในบางกรณียังไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ เช่น เมื่อนำตัวเลขมาบวกกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้เกิน 10 ขึ้นไป ทำให้เกิดความยุ่งยาก ดังนั้นจึงใช้วิธีการแบ่งเลขฐานสองออกเป็นกลุ่ม เช่น
  กลุ่มละ 3 บิต แล้วแทนด้วยเลขฐานแปด คือ 0 - 7 หรือ
  กลุ่มละ 4 บิต แล้วแทนด้วยเลขฐานสิบหก คือ 0 - F

## Slide 8
2.3 Octal และ Hexadecimal codes
2.3.1 การเข้ารหัสเลขฐาน 8 (Octal Coding)
101 011 010 100 001 111 000 110
5 3 2 4 1 7 0 6
การกำหนด Octal Code ของตัวเลขไบนารี่สามารถดำเนินการโดยการแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 บิต
จะเห็นว่าเมื่อแบ่งกลุ่มเลขฐานสองแล้วสามารถแทนแต่ละกลุ่มด้วยเลขฐานแปด คือ 0 ถึง 7 ทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น
101011010100001111000110
ตัวอย่าง กำหนด Octal Code ของเลขไบนารี่ 24 บิต คือ

## Slide 9
2.3 Octal และ Hexadecimal codes
(1763)8
(001 111 110 011)2
= (001111110011)2
เลขฐาน 8 สามารถเปลี่ยนเป็นเลขฐาน 2 ก็ทำได้ง่ายเช่น
2.3.1 การเข้ารหัสเลขฐาน 8 (Octal Coding)

## Slide 10
2.3 Octal และ Hexadecimal codes
2.3.2 Hexadecimal Coding
10100010
1010 0010
A 2
11110010000001
0011 1100 1000 0001
3 C 8 1
เลขฐาน 16 สามารถเปลี่ยนเป็นเลขฐาน 2 เช่น
แบ่งเป็นกลุ่มละ 4 บิต

## Slide 11
2.3 Octal และ Hexadecimal codes
(C7)16
(1100 0111)2
= (11000111)2
เลขฐาน 16 สามารถเปลี่ยนเป็นเลขฐาน 2 ก็ทำได้ง่ายเช่น
2.3.2 Hexadecimal Coding

## Slide 12
2.3 Octal และ Hexadecimal codes
2.3.2 Hexadecimal Coding
(E8)16
(1110 1000)2
= (11101000)2
(B71)16
(1011 0111 0001)2
= (101101110001)2

## Slide 13
2.3 Octal และ Hexadecimal codes
2.3.2 Hexadecimal Coding
ตัวอย่างที่ 2.4 เข้ารหัสเลขไบนารี่ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของ Octal code และ Hexadecimal Code
ก) 10111101
ข) 111100110101
วิธีทำ

## Slide 14
2.3 Octal และ Hexadecimal codes
2.3.2 Hexadecimal Coding
ตัวอย่างที่ 2.4 เข้ารหัสเลขไบนารี่ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของ Octal code และ Hexadecimal Code
ก) 10111101
ข) 111100110101
วิธีทำ

## Slide 15
2.3 Octal และ Hexadecimal codes
2.3.2 Hexadecimal Coding
ตัวอย่างที่ 2.5 ถอดรหัสเลข Octal code ต่อไปนี้ให้เป็น Binary number
ก) 305
ข) 10746
วิธีทำ

## Slide 16
2.3 Octal และ Hexadecimal codes
2.3.2 Hexadecimal Coding
ตัวอย่างที่ 2.6 ถอดรหัส Hexadecimal Code ต่อไปนี้ให้เป็น Binary number
ก) 734
ข) 5CB6
วิธีทำ

## Slide 17
2.4 การใช้ Parity ในรหัส
การส่งข่าวสารด้วยสัญญาณดิจิตอลนั้นเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสารได้โดยใช้วิธีเพิ่มบิตพาริตี้ (Parity bit)
การเติมบิต parity มี 2 แบบคือไปบิตพาริตี้คู่ (Even Parity) และแบบบิตพาริตี้คี่ (Odd Parity)
  Even Parity คือพาริตี้ที่เติมบิตลงใน Code word แล้วทำให้จำนวนบิต 1 ของ Code word เป็นจำนวนคู่
  Odd Parity คือพาริตี้ที่เติมบิตลงใน Code word แล้วทำให้จำนวนบิต 1 ของ Code word เป็นจำนวนคี่

## Slide 18
2.4 การใช้ Parity ในรหัส

## Slide 19
2.4 การใช้ Parity ในรหัส
ให้นักศึกษาเติมบิตพาริตี้คู่และบิตพาริตี้คู่ดังต่อไปนี้

## Slide 20
2.5 รหัสเกิน 3 (Excess-3 code)
รหัสเกิน 3 (Excess-3 code) ได้ดัดแปลงมาจาก BCD-8421 มาเปรียบเทียบรหัสเกิน 3 กับ BCD-8421 พบว่ามีค่ามากกว่าอยู่ 3

## Slide 21
2.5 รหัสเกิน 3 (Excess-3 code)
ตัวอย่างที่ 2.8 จงเข้ารหัสเลข Decimal ดังต่อไปนี้ให้เป็นรหัสเกิน 3 (Excess-3 code)
ตัวอย่างที่ 2.9 จงแปลงรหัสรหัสเกิน 3 (Excess-3 code) ดังต่อไปนี้ให้เป็นเลข Decimal

## Slide 22
2.6 BCD code แบบอื่นๆ

## Slide 23
2.7 5-bit code
รหัส 2 out of 5 เป็นรหัสที่ไม่มีน้ำหนัก (Unweighted code) ประกอบด้วย 2 บิต มักใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาด
รหัส 51111 เป็นรหัสที่มีน้ำหนัก (Weighted code)
Shift counter เป็นรหัสที่ไม่มีน้ำหนัก (Unweighted code) จะสะดวกต่อการใช้งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 24
2.8 มากกว่า 5-bit code
รหัส Biquinary เป็นรหัสที่มี 7 บิต และมีน้ำหนักกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง การตรวจสอบความผิดพลาด (error) กระทำโดยการพิจารณาบิต 1 ในแต่ละกลุ่ม กลุ่มแรกจะอยู่ในกลุ่ม 50 ส่วน บิต 1 จะอยู่ในกลุ่ม 43210 ซึ่งสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ถึง 2 ชั้น
รหัส Ring Counter เป็นรหัสที่ง่ายต่อการเข้ารหัสและถอดรหัส ถึงแม้ว่าจะมีถึง 10 บิต แต่การตรวจสอบความผิดพลาดสามารถทำได้ง่ายจึงเป็นที่นิยมใช้งานโดยทั่วไป

## Slide 25
2.9 Gray code
รหัส Biquinary เป็นรหัสที่มี 7 บิต และมีน้ำหนักกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง การตรวจสอบความผิดพลาด (error) กระทำโดยการพิจารณาบิต 1 ในแต่ละกลุ่ม กลุ่มแรกจะอยู่ในกลุ่ม 50 ส่วน บิต 1 จะอยู่ในกลุ่ม 43210 ซึ่งสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ถึง 2 ชั้น
รหัส Ring Counter เป็นรหัสที่ง่ายต่อการเข้ารหัสและถอดรหัส ถึงแม้ว่าจะมีถึง 10 บิต แต่การตรวจสอบความผิดพลาดสามารถทำได้ง่ายจึงเป็นที่นิยมใช้งานโดยทั่วไป

## Slide 26
2.9 Gray code
Gray Code ใช้กันมากในระบบการตรวจจับสัญญาณด้วยแสงหรือระบบทำ Code ด้วยแกนหมุนทางกลไกเพื่อบอกตำแหน่งของเพลาหมุน ในระหว่างกลุ่มโค้ดที่เรียงลำดับไปจะมีการเปลี่ยนแปลงของรหัสครั้งละ 1 บิตเท่านั้นทำให้โอกาสผิดพลาดในการรับโค้ดน้อยมาก

## Slide 27
2.9 Gray code
การแปลงเลข binary เป็น Gray Code มีดังต่อไปนี้
เริ่มจากบิตที่มีนัยสำคัญมากที่สุด (MSB) ซึ่งบิตนี้ Gray Code จะมีค่าเหมือนกับไบนารี่
นำ MSB ของเลขไบนารี่บวกกับบิตถัดไป (บิตที่ 2 นับจาก MSB) โดยให้ตัดตัวทดทิ้งออกไปซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  0+0=0
  0+1=1
  1+0=1
  1+1=0
นำบิต ที่ 2 บวกกับบิตที่ 3 และบิตที่ 3 บวกกับบิตที่ 4 ไปเรื่อยๆ
ผลบวกที่ได้แต่ละครั้งก็คือ Gray Code ที่ต้องการ

## Slide 28
2.9 Gray code
2.9.1 การแปลง Binary เป็น Gray code
Gray code
1011000111101
Binary
Gray code
0110011100011
Binary
ตัวอย่าง จงแปลงเลขใบนารี่ดังต่อไปนี้ให้เป็น Gray Code
(1)
(2)

## Slide 29
2.9 Gray code
การแปลง Gray Code ให้เป็นเลข binary มีหลักการดังต่อไปนี้
เริ่มจากบิตที่มีนัยสำคัญมากที่สุด (MSB) ซึ่งบิตนี้เลขไบนารี่จะมีค่าเหมือนกับ Gray Code
นำ MSB ของไบนารี่บวกกับบิตที่ 2 ของ Gray Code (โดยนับจาก MSB) ผลบวกที่ได้คือบิตที่ 2 ของ binary
นำบิตที่ 2 ของเลขไบนารี่บวกกับบิตที่ 3 ของ Gray Code ผลบวกที่ได้คือบิตที่ 3 ของเลขไบนารี่และบวกเช่นนี้กันไปเรื่อยๆ

## Slide 30
2.9 Gray code
2.9.2 การแปลง Gray code เป็น Binary
1110100100011
Gray code
Binary
0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Gray code
Binary
ตัวอย่าง ตรงแปลง Gray Code ดังต่อไปนี้ให้เป็นเลขใบนารี่
(1)
(2)

## Slide 31
สอบย่อยที่ 4 ข้อ2
ให้ นศ แปลงเลขไบนารี่เป็นรหัส Gray code
  ใช้รหัส นศ แปลงเป็นไบนารี่ 8 บิต
ให้ นศ แปลงรหัส Gray code เป็นเลขไบนารี่
  ใช้รหัส นศ +1 แปลงเป็นไบนารี่โดยถือว่าเป็น Gray code 8 บิต
1000 0001

## Slide 33
Q&A

## Slide 34
การบ้านที่
จงแปลงเลขฐานต่างดังต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปรหัส BCD-8421 code
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ให้นักศึกษากำหนดเลขฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก
ให้แปลงเลขฐานเหล่านี้อยู่ในรูปรหัส BCD-8421 code