## Slide 1: CPE2225 Computer Network
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

## Slide 2: PART 1 Overview

## Slide 3: Chapter 1: Introduction

## Slide 4: เนื้อหา
การสื่อสารข้อมูล
เครือข่าย
ชนิดเครือข่าย
ประวัติอินเตอร์เน็ต
มาตรฐานและการบริหาร
สรุป

## Slide 5: 1. DATA COMMUNICATIONS
คำว่าโทรคมนาคม (telecommunication) หมายถึง
การสื่อสารทางไกลที่มักจะใช้เครื่องมือ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ คอพิวเตอร์
คำว่าข้อมูล (data) หมายถึง
ข่าวสารที่นำเสนอในรูปแบบใดรูปหนึ่งที่มีการตกลงกันไว้ก่อน
โดยกลุ่มต่างๆ (parties) ที่สร้างขึ้นและใช้ข่าวสารนั้นๆ
การสื่อสารข้อมูล (Data communications) คือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองตัวผ่านทางสื่อกลางที่ใช้ในการส่ง เช่น เคเบิ้ล สื่อไร้สาย สายทองแดง
Notes: Far (adj) = ห่าง, ไกล

## Slide 6: ลักษณะพื้นฐาน 4 ประการ
ประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารข้อมูลจะขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นฐาน 4 ประการดังต่อไปนี้
  การส่ง (delivery) ระบบจะต้องส่งข้อมูลไปยังปลายทางที่ถูกต้อง เช่น ตัวส่ง A ต้องการส่งข้อมูลไปยังตัวรับ B เพราะฉะนั้นตัวรับ B จะต้องได้รับข้อมูลจากตัวส่ง A
  ความถูกต้อง (accuracy) ระบบจะต้องส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ได้รับจะเกิดการเปลี่ยนรูปไปจากเดิมในระหว่างการส่งและต้องนำมาแก้ไข เช่น ตัวส่งทำการส่งบิต 1 ไปยังตัวรับ เพราะฉะนั้นตัวรับต้องรับได้บิต 1 เท่านั้น
  ทันเวลา (timeliness) ระบบจะต้องส่งข้อมูลได้อย่างทันท่วงที การส่งลักษณะนี้เรียกว่าการส่งตามเวลาจริง (real-time)
  การแกว่งหรือสั่น (jitter) หมายถึงการแกว่งของเวลาที่บางแพ็คเก็ตมาถึงปลายทาง ทำให้ช่วงเวลาระหว่างแต่ละแพ็กเก็ตไม่สม่ำเสมอเมื่อถึงปลายทาง ถ้าเป็นไฟล์เสียงหรือวิดีโอจะทำเกิดการกระตุก
Notes: Effectiveness (n) = ประสิทธิผล
Depends (v) = ขึ้นอยู่กับ
Delivery (n) = จัดส่ง
Accuracy (n) = ความถูกต้อง
Timeliness = ตรงเวลา
  Jitter = การเบี่ยงเบนที่ไม่พึงประสงค์

## Slide 7: องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 5 ส่วน
ข้อความ (Message)
ด้านส่ง (Sender)
ด้านรับ (Receiver)
4. ตัวกลางส่ง (Transmission medium)
5. โปรโตคอล (Protocol)

## Slide 8
ระบบการสื่อสาร ข้อมูลประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ข้อความ (Message) ข้อความคือข่าวสาร (ข้อมูล) ที่จะสื่อสาร รูปแบบที่นิยมของข่าวสารที่ประกอบด้วย ข้อความ (text) ตัวเลขต่าง (numbers) ภาพเสียงและวิดีโอ
ด้านส่ง (Sender) ผู้ส่งคือ อุปกรณ์ส่งข่าวสารข้อมูล อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ เวิร์กสเตชัน, โทรศัพท์มือถือ กล้องวิดีโอและอื่น ๆ
ด้านรับ (Receiver) คือ อุปกรณ์รับข่าวสาร อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ เวิร์กสเตชัน โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ โทรทัศน์และอื่น ๆ
ตัวกลางส่ง (Transmission medium) คือเส้นทางทางกายภาพซึ่งข้อความเดินทางจากผู้ส่งไปยังผู้รับ ตัวอย่าง สายเกลียวบิด (twisted-pair) สายเคเบิลโคแอกเชียล สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงและคลื่นวิทยุ
โปรโตคอล (Protocol) คือเซ็ตของกฎระเบียบที่ควบคุมการสื่อสารข้อมูล โปรโตคอลเป็นข้อตกลงระหว่างอุปกรณ์สื่อสาร กรณีไม่มีโปรโตคอลแม้อุปกรณ์ 2 ตัว อาจเชื่อมกันทางกายภาพได้แต่ไม่สามารถสื่อสารกันได้เสมือนพูดกันคนละภาษา

## Slide 9: การแทนข้อมูล (Data Representation )
ข้อความ (Text) แทนด้วยแบบแผนบิต (bit pattern) ลำดับของบิต (0s หรือ 1s)
ตัวเลข (Numbers) แทนด้วยแบบแผนบิต จำนวนจะถูกแปลงโดยตรงให้เป็นเลขฐานสองเพื่อลดความซับซ้อนดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ภาพ (Images) แทนด้วยแบบแผนบิต ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดภาพประกอบด้วยเมทริกซ์ของพิกเซล (ส่วนประกอบภาพ) ซึ่งแต่ละพิกเซลเป็นจุดเล็ก ๆ ขนาดของพิกเซลขึ้นอยู่กับความละเอียด (resolution)
เสียง (Audio) หมายถึงการบันทึกหรือการกระจายเสียง จะมีความต่อเนื่อง
วิดีโอ (Video) หมายถึงการบันทึกหรือการกระจายสัญญาณของภาพหรือภาพยนตร์ วิดีโอจะผลิตเป็นเอนทิตี้ต่อเนื่องก็ได้ (เช่นใช้กล้องโทรทัศน์) หรืออาจจะรวมภาพเข้าด้วยกัน โดยจัดการแต่ละเอนทิตี้แบบไม่ต่อเนื่องทำให้เป็นลักษณะการเคลื่อนไหว

## Slide 10: การไหลของข้อมูล

## Slide 11: ซิมเพล็ก (Simplex)
สื่อสารได้ทางเดียว อุปกรณ์ตัวหนึ่งสามารถส่งได้

## Slide 12: Half-Duplex
  อุปกรณ์แต่ละตัวสามารถส่งได้คนละเวลากัน

## Slide 13: Full-Duplex
อุปกรณ์ทั้งสองตัวสามารถส่งได้ในเวลาเดียวกัน

## Slide 14: 2. เครือข่าย
เครือข่าย (network) เป็นกลุ่มของอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการสื่อสารได้
โดยนิยาม อุปกรณ์อาจเป็นโฮส เช่น คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ พีซี โน๊ตบุค, เวิร์กสเตชัน, โทรศัพท์มือถือหรือระบบรักษาความปลอดภัย
ความหมายของอุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น เราเตอร์ สวิทช์ โมเด็ม เป็นต้น

## Slide 15: การประมวลผลแบบกระจาย
เครือข่ายส่วนใหญ่ใช้การประมวลผลแบบกระจาย ซึ่งได้มีการแบ่งงานกันทำในกลุ่มของคอมพิวเตอร์
แทนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เครื่องเดียวผู้รับผิดชอบทุกอย่างในกระบวนของคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ (มักจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเวิร์กสเตชัน) ทำงานย่อย

## Slide 16: เกณฑ์ของเครือข่าย
Notes: Criteria (n) = เกณฑ์
Reliability (n) = ความเชื่อถือได้

## Slide 17
ชนิดของการติดต่อมี 2 แบบ คือ
การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) และแบบหลายจุด (Multipoint)
  การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) มีการเชื่อมต่อเส้นทางโดยเฉพาะระหว่างอุปกรณ์ 2 ตัว ความจุของช่องสัญญาณทั้งหมดถูกจองไว้สำหรับการส่งข้อมูลระหว่างทั้งสองอุปกรณ์

## Slide 18
  หลายจุด (Multipoint) หรือเรียกว่า multidrop สามารถติดต่อสื่อสารกันได้มากกว่าสองเครื่องผ่านทางช่องสัญญาณที่ใช้งานร่วมกัน

## Slide 19: โทพอโลยีทางกายภาพ
โทพอโลยีทางกายภาพหมายถึงวิธีการวางเส้นทางเชื่อมต่อของเครือข่ายทางกายภาพ ประกอบด้วยอุปกรณ์มากกว่า 2 ตัวเชื่อมต่อกัน
โทพอโลยีของเครือข่ายคือการแทนความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตของการเชื่อมต่อทั้งหมดของอุปกรณ์
Notes: Geometric (adj)= ทางเรขาคณิต

## Slide 20: โทพอโลยีพื้นฐานแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ

## Slide 21: โทพอโลยีแบบแมช (Mesh topology)
  วิเคราะห์ปัญาหาได้ไม่ยุ่งยาก
  ป้องกันความผิดพลาดได้สูง
  ยุ่งยากในการติดตั้งสาย
  ใช้สายจำนวนมาก
Notes: Diagnose (v) = วินิจฉัย
Fault tolerance = ทนต่อความผิดพลาด

## Slide 22: โทโพโลยีแบบดาว (Star topology)
  วางสายไม่ยุ่งยาก
  สามารถขยายเครือข่ายให้มีขนาดใหญ่ได้
  วิเคราะห์ปัญหาได้ไม่ยาก
  ต้องการใช้สายมาก
  ล้มเหลวเป็นจุดๆเท่านั้น

## Slide 23: โทโพโลยีแบบบัส (Bus topology)
  วางสายได้ง่าย
  วิเตคราะห์ปัญหายุ่งยาก
  ผิดพลาดได้ง่าย เมื่อเครื่องใดเครื่องหนี่งเกิดปัญหาทำให้การทำงานหยุดทั้งระบบ
  ไม่สามารถขยายเครือข่ายได้เนื่องจากใช้บัสหลัก (backbone) ร่วมกัน

## Slide 24: โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring topology)
  ติดตั้งสายได้ง่าย
  ต้องการตัวทวนสัญญาณชนิดพิเศษ
  ปัจจุบันไม่นิยมใช้

## Slide 25: 3. ชนิดของเครือข่าย (NETWORKS TYPES)
ใช้เกณฑ์ในการบ่งบอกชนิดเครือข่าย เช่น ขนาดเครือข่าย พื้นที่ครอบคลุมของเครือข่าย และเจ้าลิขสิทธิ์
ทำการศึกษาเครือข่ายสองชนิด คือ แวน (WAN) และ
แลน (LAN)
Notes: Geographical (n) = ตามภูมิศาสตร์
Convergence (n)= การรวมกัน
Ownership (n) = เป็นเจ้าของ

## Slide 26: เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network)
LAN จะเป็นเครือข่ายส่วนบุคคล เชื่อมต่อกันภายในอาคารสำนักงาน หรือมหาวิทยาลัย
LAN ใช้สายเคเบิ้ล หรือสวิตช์ร่วมกัน

## Slide 27: เครือข่ายท้องถิ่นในอดีตและปัจจุบัน

## Slide 28: Wide Area Network
เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) มีการเชื่อมต่อระหว่างกันของอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการสื่อสาร
แวนมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์กว้างขยายออกไปเริ่มจากเขตเมือง เป็นรัฐ ระดับประเทศ จนครอบคลุมทั้งโลก

## Slide 29: การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดของเครือข่ายแวน

## Slide 30: A Switched WAN

## Slide 31: Internetwork
เครือข่ายสื่อสารประกอบด้วยเครือข่ายแลนสองเครือข่ายและเครือข่ายแวนหนึ่งเครือข่าย

## Slide 32: Switching
อินเทอร์เน็ตเครือข่ายสวิตท์ซึ่งมีการเชื่อมต่อสวิตช์อย่างน้อยสองลิ้งค์เข้าด้วยกัน
The two most common types of switched networks are:
ประเภทของสวิตท์ที่พบมากที่สุดของเครือข่ายสวิตท์ คือ
  เครือข่ายวงจรสวิตท์ (circuit-switched networks)
  เครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตท์ (packet-switched)

## Slide 33: A circuit-switched network

## Slide 34: A circuit-switched network

## Slide 35: A packet-switched network

## Slide 36: The internet
คำว่า internet (สังเกตุว่าตัว i พิมพ์เล็ก) คือเครือข่ายที่มีสองเครือข่ายหรือมากกว่าที่สามารถสื่อสารกันและกันได้
คำว่า Internet (พิมพ์ใหญ่ I) และประกอบด้วยเครือข่ายนับพันๆเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก

## Slide 37: The Internet today

## Slide 38: Accessing the Internet (การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต)
Using Telephone Networks
  Dial-up service
  DSL Service
Using Cable networks
Using Wireless Networks
Direct Connection to the Internet
Notes: DSL = Digital subscriber line
ADSL = Asymmetric digital subscriber line

## Slide 39: 4. INTERNET HISTORY รายงานที่ 1 ประวัติของอินเตอร์เน็ต
Early History
  Birth of Packet-Switched Networks - Leonard Kleinrock in 1961 at MIT.
  ARPANET
  (a) - The Advance Research Projects Agency (ARPA) in mid-1960s, at Department of Defense (DOD)
  (b) - The Advance Research Projects Agency Network (ARPANET) + interface message processor (IMP) in 1967 at Association for Computing Machinery (ACM)
  (c) - APRANET + Network Control Protocol (NCP) in 1969 at UCLA, UCSB, SRI, and U of Utah.

## Slide 40: Birth of the Internet Vint Cerf and Bob Kahn, 1972.
TCP/IP – Vint Cerf and Bob Kahn, 1973.
MILNET – ARPANET for military, 1983.
CSNET – Computer Science Network and National Science Foundation, 1981.
NSFNET – National Science Foundation, 1986.
ANSNET – Government, IBM, Merit, and Verizon (called ANS), 1991.

## Slide 41: Internet Today
World Wide Web (WWW)
  The 1990s at CERN by Tim Berners-Lee.
Multimedia
  Multimedia application such as voice over IP, video over IP, view sharing, and television over IP.
Peer-to-Peer Applications

## Slide 42: 5. STANDARDS AND ADMINSTRATION
Internet Standards
  An Internet standard is a thoroughly tested specification that is useful to and adhered to by those who work with the Internet.

## Slide 43: Maturity levels of an RFC

## Slide 44: Internet Administration
The Internet Society (ISOC), 1992
The Internet Architecture Board (IAB)
The Internet Engineering Task Force (IETF)
The Internet Research Task Force (IRTF)

## Slide 45: Internet Administration

## Slide 46: 6. SUMMARY