## Slide 1
บทที่ 1
การกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า
(Electromotive force)

## Slide 2
1.1 หลักการพื้นฐานของกระแสสลับ (Alternating Current Fundamentals)
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสามารถสร้างขึ้นได้โดย
  การหมุนขดลวดภายในสนามแม่เหล็กที่อยู่กับที่
  การหมุนสนามแม่เหล็กภายในขดลวดที่อยู่กับที่
ทั้งสองกรณีดังกล่าวจะเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Electromotive Force: emf) ในขดลวดตามกฎของฟาราเดย์เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
ขนาดของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
  จำนวนรอบของขดลวด
  ความเข้มของสนามแม่เหล็ก และ
  ความเร็วที่ขดลวดหรือสนามแม่เหล็กหมุน

## Slide 3
1.1 หลักการพื้นฐานของกระแสสลับ (Alternating Current Fundamentals)
ให้พิจารณาขดลวดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีจำนวนรอบ N รอบ และมีพื้นที่ A ตารางเมตร ซึ่งหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วเชิงมุม ω เรเดียนต่อวินาที ภายในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 1.1(a)

## Slide 4
1.1 หลักการพื้นฐานของกระแสสลับ (Alternating Current Fundamentals)
กำหนดให้ 𝜙ₘ เป็นฟลักซ์สูงสุดที่ตัดผ่านขดลวด เมื่อแกนของขดลวดอยู่ตรงกับแกน XX′ แล้วฟลักซ์ที่เชื่อมโยงกับขดลวดจะมีค่ามากที่สุด คือ 𝜙ₘ แต่เมื่อขดลวดอยู่ตามแนว YY′ ซึ่งขนานกับเส้นแรงแม่เหล็ก ฟลักซ์ที่เชื่อมโยงกับขดลวดจะเป็นศูนย์

## Slide 5
1.1 หลักการพื้นฐานของกระแสสลับ (Alternating Current Fundamentals)
ขดลวดหมุนไปเป็นมุม θ = ωt ณ เวลาใด ๆ t ในขณะนั้น ฟลักซ์ที่เชื่อมโยงกับขดลวดคือ
𝜙 = 𝜙mcosωt
    𝜙 = ฟลักซ์แม่เหล็ก
    ω คือความเร็วเชิงมุม (rad/s)
    t คือเวลา
ตามกฎการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ (Faraday’s laws)
    𝑒 = แรงดันเหนี่ยวนำในขดลวด
    N = จำนวนรอบของขดลวด
    ครื่องหมายลบ “–” คือ กฎของเลนซ์ (Lenz’s law) หมายถึง ทิศทางของแรงดันต้านการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์

## Slide 6
1.1 หลักการพื้นฐานของกระแสสลับ (Alternating Current Fundamentals)
ซึ่ง

## Slide 7
1.2 คำที่เกี่ยวข้องกับปริมาณกระแสสลับ
คลื่นสัญญาณ (Waveform) คลื่นสัญญาณคือกราฟที่แสดงค่าชั่วขณะ (instantaneous value) ของปริมาณใด ๆ เมื่อพล็อตเทียบกับเวลา รูปที่ 1.3 แสดงตัวอย่างของรูปคลื่นหลายแบบ
รูปที่ 1.3
รอบ (Cycle) หนึ่งชุดสมบูรณ์ของค่าบวกและค่าลบของปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับ เรียกว่า 1 รอบ

## Slide 8
1.2 คำที่เกี่ยวข้องกับปริมาณกระแสสลับ
ความถี่ (Frequency) จำนวนรอบต่อวินาทีของปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับเรียกว่าความถี่ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ f และมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz) หรือ รอบต่อวินาที (c/s)
คาบ (Time Period) ระยะเวลาที่ปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับใช้เพื่อครบหนึ่งรอบ เรียกว่าคาบ เขียนแทนด้วย T และมีหน่วยเป็นวินาที โดยมีความสัมพันธ์
T=1/f

## Slide 9
1.2 คำที่เกี่ยวข้องกับปริมาณกระแสสลับ
แอมพลิจูด (Amplitude) ค่าบวกสูงสุดหรือค่าลบสูงสุดของปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับ เรียกว่าแอมพลิจูด
เฟส (Phase) เฟสของปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับหมายถึงเวลาที่ผ่านไป นับตั้งแต่ปริมาณนั้นผ่านจุดอ้างอิงศูนย์ครั้งล่าสุด
ความต่างเฟส (Phase Difference) ใช้เพื่อเปรียบเทียบเฟสของปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับสองตัวซึ่งจะเรียกว่า “อินเฟส (in phase)” เมื่อค่าของทั้งสองมีค่าสูงสุดและมีค่าเป็นศูนย์ในเวลาเดียวกันถึงแม้ว่าแอมพลิจูด (ค่าสูงสุด) ของทั้งสองอาจมีค่าต่างกันก็ตาม

## Slide 10
1.2 คำที่เกี่ยวข้องกับปริมาณกระแสสลับ
ปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับที่ นำเฟส (leading) คือปริมาณที่มีค่ามากสุดหรือผ่านศูนย์ ก่อนอีกปริมาณหนึ่ง
ปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับที่ ล้าหลังเฟส (lagging) คือปริมาณที่มีค่ามากสุดหรือผ่านศูนย์ หลังอีกปริมาณหนึ่ง
เครื่องหมายบวก (+) ที่ใช้กับมุมเฟส หมายถึง นำเฟส (lead) ส่วนเครื่องหมายลบ (–) หมายถึง ล้าหลังเฟส (lag)

## Slide 11
1.3 ค่าเฉลี่ยรากที่สอง (Root Mean Square: RMS) หรือค่าประสิทธิผล (Effective Value)
ค่าเฉลี่ยรากที่สอง(Root Mean Square: RMS) หรือค่าประสิทธิผล (Effective Value)

## Slide 12
โดยทั่วไป กระแสไฟฟ้ามักถูกวัดจากปริมาณงานที่มันทำได้ หรือปริมาณความร้อนที่มันทำให้เกิดขึ้น ดังนั้น ค่า RMS หรือค่าประสิทธิผลของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ ถูกนิยามว่าเป็นค่ากระแสตรงที่จะทำงานได้เท่ากันในเวลาเท่ากัน หรือสร้างความร้อนเท่ากับกระแสสลับที่จ่ายในเวลาเท่ากัน
ตัวอย่าง
  หากใช้มอเตอร์ DC ขนาด 220 V และใช้มอเตอร์ AC 220 VRMS
    ทั้งคู่จะสามารถ ให้แรงบิด (Torque) เท่ากัน
    เพราะ RMS บอกปริมาณงานเทียบเท่าของ AC = DC
1.3 ค่าเฉลี่ยรากที่สอง (Root Mean Square: RMS) หรือค่าประสิทธิผล (Effective Value)

## Slide 13
รูป 3.5 แสดงครึ่งคาบบวกของรูปคลื่นกระแสสลับแบบไม่เป็นไซน์ (non-sinusoidal) ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลาเท่ากันจำนวน m ช่วง
โดยกระแสชั่วขณะในแต่ละช่วงเขียนแทนด้วย i1, i2 ,…, im โดยที่ใช้กับวงจรที่มีตัวต้านทานค่า R โอห์ม
รูป 3.5
1.3 ค่าเฉลี่ยรากที่สอง (Root Mean Square: RMS) หรือค่าประสิทธิผล (Effective Value)

## Slide 14
งานที่ทำในช่วงเวลาต่างๆ จะได้ว่า
W = P⋅t
    โดยที่
      W=งาน (จูล, Joules) P = กำลังไฟฟ้า (วัตต์, W) และ t = เวลา (วินาที)
พิจารณาในตัวต้านทาน R
P = i2R
ดังนั้นงานในช่วงเวลาสั้น ๆ (Δt) คือ
W = PΔt = i2RΔt
1.3 ค่าเฉลี่ยรากที่สอง (Root Mean Square: RMS) หรือค่าประสิทธิผล (Effective Value)

## Slide 15
และมีการแบ่งเวลาเป็น m ช่วงเท่า ๆ กันแต่ละช่วงกว้างเท่ากับ
แล้วจะได้งานเป็น
ดังนั้น งานทั้งหมดที่ทำใน t วินาทีในการป้อนรูปคลื่นกระแสสลับกับความต้านทาน
1.3 ค่าเฉลี่ยรากที่สอง (Root Mean Square: RMS) หรือค่าประสิทธิผล (Effective Value)

## Slide 16
ให้ I เป็นค่าของกระแสตรง (DC) ซึ่งเมื่อไหลผ่านตัวต้านทานเดียวกัน จะทำงานได้เท่ากับกรณีของกระแสสลับในเวลาเดียวกัน t ดังนั้น
ดังนั้นค่า rms ของกระแสไฟฟ้าสลับจะกำหนดโดย
1.3 ค่าเฉลี่ยรากที่สอง (Root Mean Square: RMS) หรือค่าประสิทธิผล (Effective Value)

## Slide 17
ค่า rms ของกระแส i(t) ใดๆ ในช่วง t1 ถึง t2 ที่ระบุจะแสดงทางคณิตศาสตร์เป็น
ค่ากระแส RMS ของกระแสสลับมีความสำคัญอย่างมากในทางปฏิบัติ เพราะแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์จะวัดค่า RMS ของกระแสและแรงดันตามลำดับ
1.3 ค่าเฉลี่ยรากที่สอง (Root Mean Square: RMS) หรือค่าประสิทธิผล (Effective Value)

## Slide 18
1.3.1ค่า RMS ของรูปคลื่นไซน์ (RMS Value of Sinusoidal Waveform)
ค่า RMS ของรูปคลื่นไซน์

## Slide 19
1.3.1ค่า RMS ของรูปคลื่นไซน์ (RMS Value of Sinusoidal Waveform)

## Slide 20
1.3.1ค่า RMS ของรูปคลื่นไซน์ (RMS Value of Sinusoidal Waveform)

## Slide 21
1.3.1ค่า RMS ของรูปคลื่นไซน์ (RMS Value of Sinusoidal Waveform)
ค่าสัมประสิทธิ์คริสต์ (Crest), พีค (Peak) หรือแอมพลิจูดแฟกเตอร์ (Amplitude Factor)
นิยามว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างค่ามากสุด (Maximum value) ต่อค่ารูทมีนสแควร์ (RMS value) ของปริมาณนั้น จะได้
ตัวอย่าง หากคลื่นมีค่า peak = 100 V และ RMS = 70.7 V

## Slide 22
1.4 ค่ากลาง (Average Value)
ค่ากลาง (average value) ของปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับนิยามว่าเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่าทั้งหมดในหนึ่งคาบเต็ม
ในกรณีรูปคลื่นกระแสสลับที่สมมาตร (ทั้งแบบไซน์และไม่ใช่ไซน์) ค่ากลางตลอดหนึ่งคาบเต็มจะเท่ากับศูนย์ ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้จึงหาค่ากลางเฉพาะในช่วงครึ่งคาบเท่านั้น
อ้างอิงถึงรูป 3.5 ค่ากลางของกระแสสามารถเขียนได้ว่า
ค่าเฉลี่ยของกระแส i (t) ใดๆ ในช่วง t1 ถึง t2 จะได้สมการดังนี้

## Slide 23
  หาค่าเฉลี่ยของรูปคลื่นไซน์
  เนื่องจากนี่เป็นรูปคลื่นสมมาตร ค่าเฉลี่ยจึงถูกคำนวณในช่วงครึ่งรอบ
1.4.1 ค่าเฉลี่ยของรูปคลื่นไซน์ (Average Value of Sinusoidal Waveform)

## Slide 24
1.4.1 ค่าเฉลี่ยของรูปคลื่นไซน์ (Average Value of Sinusoidal Waveform)

## Slide 25
แฟกเตอร์รูปร่างของคลื่น (Form Factor) นิยามว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างค่า RMS ต่อค่ากลาง (Average value) ของปริมาณไฟฟ้านั้น
ตัวอย่าง
1.4.1 ค่าเฉลี่ยของรูปคลื่นไซน์ (Average Value of Sinusoidal Waveform)

## Slide 26
1.4.1 ค่าเฉลี่ยของรูปคลื่นไซน์ (Average Value of Sinusoidal Waveform)

## Slide 27
1.4.1 ค่าเฉลี่ยของรูปคลื่นไซน์ (Average Value of Sinusoidal Waveform)

## Slide 28
1.3.1ค่า RMS ของรูปคลื่นไซน์ (RMS Value of Sinusoidal Waveform)
Q&A

## Slide 29
ระบบหลายเฟส
(Polyphase System)

## Slide 30
จากที่กล่าวมาเป็นระบบเฟสเดียว (single-phase) เนื่องจากมีคลื่นกระแสและแรงดันเพียงชุดเดียว ซึ่งประกอบด้วยกระแสและแรงดันเฟสเดียวเป็นระบบพื้นฐานที่สุด มีความเหมาะสมเพียงพอสำหรับการใช้งานในบ้านพักอาศัย อาคารขนาดเล็ก ร้านค้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป เช่น พัดลม ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
ลักษณะสำคัญของระบบเฟสเดียว
  กระแสสลับ (AC)
  จำนวนเฟส 1 เฟส
  สายไฟ 2 เส้น คือ
    สาย L (Line) มีไฟแรงดัน
    สาย N (Neutral) มีแรงดันเป็นศูนย์
    ในงานจริงมีสายดิน (Ground) เพิ่มเพื่อความปลอดภัย
1.5.1 ระบบหลายเฟส (Polyphase System)
  แรงดันในไทย 220–230 V
  ความถี่ 50 Hz

## Slide 31
ระบบหลายเฟส (Polyphase system) หมายถึงระบบที่ประกอบด้วยขดลวดหรือวงจรหลายชุด (“poly” แปลว่า หลาย และ “phase” หมายถึง ขดลวดหรือวงจร)
ระบบหลายเฟสก็คือการรวมกันของแรงดันเฟสเดียวหลายชุดซึ่งมีขนาดและความถี่เท่ากัน แต่ มีมุมเฟสต่างกันในปริมาณเท่ากันทั้งหมดซึ่งค่ามุมเฟสนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเฟสของระบบ
สูตรคำนวณการเยื้องมุมไฟฟ้าคือ
𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
*ความสัมพันธ์ข้างต้นไม่สามารถใช้กับระบบสองเฟสได้ เนื่องจากระบบสองเฟสจะมีมุมเยื้องระหว่างขดลวดเท่ากับ 90 องศาไฟฟ้า
1.5.1 ระบบหลายเฟส (Polyphase System)

## Slide 32
(i) การกำเนิดแรงดันเฟสเดียว (Generation of single-phase voltage)
ระบบเฟสเดียวใช้ขดลวดเพียงชุดเดียว เมื่อขดลวดนั้นถูกหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ ω เรเดียนต่อวินาที ภายในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ จะเกิดแรงดันเหนี่ยวนำในขดลวด สมการแรงดันเหนี่ยวนำในขดลวดเขียนได้เป็น
vR = Vm sinθ
ระบบเฟสเดียว
1.5.2 ระบบหลายเฟส (Polyphase System)

## Slide 33
รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า
(i) การกำเนิดแรงดันเฟสเดียว (Generation of single-phase voltage)
ระบบเฟสเดียวใช้ขดลวดเพียงชุดเดียว เมื่อขดลวดนั้นถูกหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ ω เรเดียนต่อวินาที ภายในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ จะเกิดแรงดันเหนี่ยวนำในขดลวด สมการแรงดันเหนี่ยวนำในขดลวดเขียนได้เป็น
vR = Vm sinθ
1.5.2 ระบบหลายเฟส (Polyphase System)
แผนภาพเฟสเซอร์ (Phasor diagram)

## Slide 34
(ii) การกำเนิดแรงดันสองเฟส (Generation of two-phase voltages)
ระบบสองเฟสใช้ขดลวดสองชุดที่มีลักษณะเหมือนกัน และวางเยื้องกันด้วยมุม 90 องศาไฟฟ้า เมื่อขดลวดทั้งสองถูกหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ภายในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ จะเกิดแรงดันเหนี่ยวนำในแต่ละขดลวด โดยแรงดันทั้งสองมีขนาดและความถี่เท่ากัน แต่มีมุมเฟสเยื้องกัน 90 องศาไฟฟ้า
1.5.2 ระบบหลายเฟส (Polyphase System)
ระบบสองเฟส (Two-phase system)
ค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแบบทันที (ค่าขณะใดขณะหนึ่ง) ของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดทั้งสอง คือ
RR1 และ YY1 สามารถเขียนได้เป็นสมการดังนี้
vR = Vmsinθ
vY = Vmsin(θ−90∘)

## Slide 35
ค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแบบทันที (ค่าขณะใดขณะหนึ่ง) ของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดทั้งสอง คือ
RR1 และ YY1 สามารถเขียนได้เป็นสมการดังนี้
vR = Vmsinθ
vY = Vmsin(θ−90∘)
โดยที่
    𝑣𝑅 = ค่าแรงดันไฟฟ้าทันทีในขดลวดเฟส R
    𝑣𝑌​ = ค่าแรงดันไฟฟ้าทันทีในขดลวดเฟส Y
    𝑉𝑚 = ค่ามากสุดของแรงดันไฟฟ้า (Maximum Voltage)
    θ = มุมเฟสไฟฟ้า
    (θ −90∘) = แสดงว่าแรงดันไฟฟ้าในเฟส Y ล่าช้ากว่าเฟส R อยู่ 90 องศา
1.5.2 ระบบหลายเฟส (Polyphase System)

## Slide 36
ค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแบบทันที (ค่าขณะใดขณะหนึ่ง) ของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดทั้งสอง คือ
RR1 และ YY1 สามารถเขียนได้เป็นสมการดังนี้
vR = Vmsinθ
vY = Vmsin(θ−90∘)
1.5.2 ระบบหลายเฟส (Polyphase System)
แผนภาพเฟสเซอร์ (Phasor diagram)
รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า (Voltage waveforms)

## Slide 37
(iii) การกำเนิดแรงดันสามเฟส (Generation of three-phase voltages)
ระบบสามเฟสใช้ขดลวดสามชุดที่แยกจากกัน แต่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ และวางเยื้องกันด้วยมุม 120 องศาไฟฟ้า เมื่อขดลวดทั้งสามถูกหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ภายในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ จะเกิดแรงดันเหนี่ยวนำในแต่ละขดลวด โดยแรงดันทั้งสามมีขนาดและความถี่เท่ากัน แต่มีมุมเฟสเยื้องกัน 120 องศาไฟฟ้า
1.5.2 ระบบหลายเฟส (Polyphase System)
ระบบสามเฟส (Three-phase system)
ค่าแรงดันไฟฟ้าขณะใดขณะหนึ่ง เขียนได้เป็นสมการดังนี้
vR = Vmsinθ
vY = Vmsin(θ−120∘)
vB = Vmsin(θ−240∘)

## Slide 38
(iii) การกำเนิดแรงดันสามเฟส (Generation of three-phase voltages)
แรงดันไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำในขดลวด YY₁ จะมีเฟสล่าช้ากว่าแรงดันไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำในขดลวด RR₁ อยู่ 120 องศา และแรงดันไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำในขดลวด BB₁ จะมีเฟสล่าช้ากว่าแรงดันไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำในขดลวด RR₁ อยู่ 240 องศา รูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้าทั้งสามเฟสนี้แสดงไว้ในรูปที่ 5.8
1.5.2 ระบบหลายเฟส (Polyphase System)

## Slide 39
(iii) การกำเนิดแรงดันสามเฟส (Generation of three-phase voltages)
1.5.2 ระบบหลายเฟส (Polyphase System)
VR= Vmsinθ
VY=Vmsin(θ−120∘)
VB= Vmsin(θ−240∘)
V
Vm
θ
แผนภาพเฟสเซอร์ (Phasor diagram)

## Slide 40
(iii) การกำเนิดแรงดันสามเฟส (Generation of three-phase voltages)
1.5.2 ระบบหลายเฟส (Polyphase System)
รูปคลื่นไซน์และโคไซน์
  vsin= sin(θ∘)
  vcos= sin(θ+90∘)
ระบบ 3 เฟส
  vR = Vmsinθ
  vY = Vmsin(θ−120∘)
  vB = Vmsin(θ−240∘)

## Slide 41
ข้อดีของระบบไฟฟ้าแบบสามเฟส (Advantages of a Three-Phase System)
  ในระบบเฟสเดียว กำลังไฟฟ้า ณ ชั่วขณะจะมีการสวิงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา แต่ในระบบสามเฟส กำลังไฟฟ้าจะคงที่ตลอดเวลา
  ระบบสามเฟสให้กำลังหรือผลผลิตมากกว่าระบบเฟสเดียว
  การส่งและการจำหน่ายกำลังไฟฟ้าด้วยระบบสามเฟสมีต้นทุนถูกกว่าระบบเฟสเดียว
  มอเตอร์สามเฟสมีประสิทธิภาพสูงกว่า และมีค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ดีกว่ามอเตอร์เฟสเดียวที่มีความถี่เท่ากัน
  มอเตอร์สามเฟสสามารถสตาร์ตตัวเองได้ (self-starting) ในขณะที่มอเตอร์เฟสเดียวไม่สามารถสตาร์ตตัวเองได้
1.5.3 ข้อดีของระบบไฟฟ้าแบบสามเฟส (Advantages of a Three-Phase System)

## Slide 42
1.5.4 คำจำกัดความบางประการ (Some Definitions)
ลำดับเฟส (Phase Sequence)
ลำดับที่แรงดันในแต่ละเฟสของระบบสามเฟสขึ้นถึงค่าสูงสุดทางบวก เรียกว่า Phase Sequence หรือ Phase Order จากแผนภาพเฟสเซอร์ของระบบสามเฟส จะเห็นว่าแรงดันในขดลวดเฟส R ถึงค่าสูงสุดก่อน จากนั้นเป็นเฟส Y และสุดท้ายเป็นเฟส B ดังนั้นลำดับเฟสคือ R–Y–B
VR= Vmsinθ
VY=Vmsin(θ−120∘)
VB= Vmsin(θ−240∘)
V
Vm
θ
แผนภาพเฟสเซอร์ (Phasor diagram)

## Slide 43
1.5.4 คำจำกัดความบางประการ (Some Definitions)
แรงดัน (Phase Voltage)
แรงดันที่เหนี่ยวนำเกิดขึ้นในแต่ละขดลวด เรียกว่าแรงดันเฟส
กระแส (Phase Current)
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในแต่ละขดลวด เรียกว่ากระแสเฟส
แรงดันไลน์ (Line Voltage)
แรงดันที่วัดได้ระหว่างคู่สายไฟสองเส้นใด ๆ เรียกว่าแรงดันไลน์
กระแสไลน์ (Line Current)
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายไฟแต่ละเส้นของระบบสามเฟส เรียกว่ากระแสไลน์

## Slide 44
1.5.5 การเชื่อมต่อของระบบสามเฟส (Interconnection of Three Phases)
การเชื่อมต่อของระบบสามเฟส (Interconnection of Three Phases)
ในระบบไฟฟ้าสามเฟสจะมีขดลวดอยู่ทั้งหมด 3 ชุด โดยขดลวดแต่ละชุดจะมีขั้วต่อสองขั้ว คือ ขั้วเริ่มต้น (start) และขั้วสิ้นสุด (finish) ดังที่แสดงในรูปที่ 5.10
รูปที่ 5.10 ระบบสามเฟสที่ไม่เชื่อมโยงกัน

## Slide 45
1.5.5 การเชื่อมต่อของระบบสามเฟส (Interconnection of Three Phases)
ถ้าหากนำโหลดแยกแต่ละชุดไปต่อคร่อมขดลวดแต่ละชุดโดยตรงแล้วจะต้องใช้ตัวนำไฟฟ้าทั้งหมด 6 เส้น ซึ่งจะทำให้ระบบมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง
เพื่อเป็นการลดจำนวนตัวนำไฟฟ้าที่ต้องใช้ ขดลวดทั้งสามชุดจึงถูกนำมาต่อเข้าด้วยกันได้ใน สองรูปแบบหลักดังนี้คือ
  การต่อแบบสตาร์ (Star) หรือแบบวาย (Wye)
  การต่อแบบเดลตา (Delta) หรือแบบเมช (Mesh)
รูปที่ 5.10 ระบบสามเฟสที่ไม่เชื่อมโยงกัน

## Slide 46
1.5.6 การเชื่อมต่อแบบดาวหรือแบบไวย์ (star or wye connection)
การเชื่อมต่อแบบดาวหรือแบบไวย์ (star or wye connection)
ในวิธีการต่อนี้ขั้วชนิดเดียวกันจะถูกนำมาต่อรวมเข้าด้วยกัน และที่จุดร่วมนี้เรียกว่า สตาร์ (star) หรือ จุดนิวทรัล (neutral)
ระบบนี้เรียกว่า “ระบบไฟฟ้าสามเฟสแบบสตาร์”
รูปที่ 5.11 การต่อระบบสามเฟสแบบสตาร์
(Three-phase star connection)

## Slide 47
นำโหลดต่อเข้ากับแต่ละเฟส กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายนิวทรัลจะมีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสทั้งสาม คือ IR, IY และ IB และกระแสทั้งสามจึงมีขนาดเท่ากัน แต่เฟสต่างกัน 120 องศา และเรียกว่า “ระบบไฟฟ้าสามเฟส 4 สาย”
รูปที่ 5.12 ระบบไฟฟ้าสามเฟสแบบสี่สาย (Three-phase, four-wire system)
1.5.6 การเชื่อมต่อแบบดาวหรือแบบไวย์ (star or wye connection)

## Slide 48
นำโหลดต่อเข้ากับแต่ละเฟส กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายนิวทรัลจะมีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสทั้งสาม คือ IR, IY และ IB และกระแสทั้งสามจึงมีขนาดเท่ากัน แต่เฟสต่างกัน 120 องศา และเรียกว่า “ระบบไฟฟ้าสามเฟส 4 สาย”
รูปที่ 5.12 ระบบไฟฟ้าสามเฟสแบบสี่สาย (Three-phase, four-wire system)
กระแสแต่ละเฟส คือ
  iR = Imsinθ
  iY = Imsin(θ−120∘)
  iB = Imsin(θ−240∘)
1.5.6 การเชื่อมต่อแบบดาวหรือแบบไวย์ (star or wye connection)

## Slide 49
พิจารณาที่สายนิวทรัล ผลรวมของกระแสทั้งสาม จะได้ว่า
IR + IY +IB = 0
ดังนั้นจึงสามารถเอาสายนิวทรัลออก จะได้รูปที่ 5.13
รูปที่ 5.13 ระบบสามเฟสสามสาย (Three-phase, three-wire system)
1.5.6 การเชื่อมต่อแบบดาวหรือแบบไวย์ (star or wye connection)

## Slide 50
การต่อแบบเดลตาหรือการต่อแบบเมช (Delta or Mesh Connection)
  ในวิธีการต่อนี้นำปลายขั้วที่ไม่เหมือนกันมาต่อเข้าด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 5.14
  เรียกว่า ระบบไฟฟ้า 3 เฟสแบบ 3 สาย (three-phase, three-wire system)
1.5.7 การเชื่อมต่อแบบดาวหรือแบบไวย์ (star or wye connection)
รูปที่ 5.14 การเชื่อมต่อเดลต้าสามเฟส (Three-phase delta connection)

## Slide 51
การต่อแบบเดลตาหรือการต่อแบบเมช (Delta or Mesh Connection)
  ผลรวมของแรงดัน 3 เฟสรอบวงจรปิดของเมชจะมีค่าเป็นศูนย์ แรงดันเหนี่ยวนำทั้งสาม (emf) มีขนาดเท่ากัน แต่มีมุมเฟสต่างกันทีละ 120 องศา
  และ
1.5.7 การเชื่อมต่อแบบดาวหรือแบบไวย์ (star or wye connection)
vR = Vmsinθ
vY = Vmsin(θ−120∘)
vB = Vmsin(θ−240∘)
vR + vy + vB = 0

## Slide 52
1.3.1ค่า RMS ของรูปคลื่นไซน์ (RMS Value of Sinusoidal Waveform)
Q&A

## Slide 53
อ้างอิง
[1] L. Trevor, “Basic electrical installation work” 9th, Routledge , 2019.
[2] A. S. Sedra and K. C. Smith , “Microelectronic Circuits” 8th , Oxford , 2020.