## Slide 1: บทที่ 1 สถาปัตยกรรมเครือข่ายการสื่อสาร
(Communication network architecture)

## Slide 2
In this chapter
  Protocol layering
  TCP/IP protocol suite
  The OSI model
  summary
1.1 สถาปัตยกรรมเครือข่ายการสื่อสาร (Communication network architecture)

## Slide 3
In this chapter
  Protocol layering
  TCP/IP protocol suite
  The OSI model
  summary
1.1 สถาปัตยกรรมเครือข่ายการสื่อสาร (Communication network architecture)

## Slide 4
1.1.1 การแบ่งชั้นโปรโตคอล (Protocol Layering)

## Slide 5
ระบบสื่อสารมีการทำงานที่ซับซ้อนมาก เพื่อลดความยุ่งยากในการดำเนินการ จึงต้องแบ่งงานออกเป็นชั้นการทำงานต่างๆพร้อมกับมีโปรโตคอลรับผิดชอบแต่ละชั้น ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าการแบ่งชั้นโปรโตคอล (Protocol layering)
1.1.1 การแบ่งชั้นโปรโตคอล (Protocol Layering)

## Slide 6
สถานการณ์แรก
  การสื่อสารที่ไม่ซับซ้อนเกิดขึ้นได้เพียงชั้นเดียวเท่านั้น
  โปรโตคอลชั้นเดียว
1.1.1 การแบ่งชั้นโปรโตคอล (Protocol Layering)

## Slide 7
สถานการณ์ที่สอง
  สื่อสารด้วยระยะทางไกล
  โปรโตคอล 3 ชั้น
1.1.1 การแบ่งชั้นโปรโตคอล (Protocol Layering)

## Slide 8
หลักการแบ่งชั้นโปรโตคอล ประกอบด้วย 2 หลักการ คือ
หลักการแรก
การสื่อสาร 2 ทิศทาง (Bidirectional communication) ตัวอย่าง
    ชั้นที่ 3 การพูด/ฟัง (Listen and talk)
    ชั้นที่ 2 เข้ารหัส/ถอดรหัส (encrypt and decrypt)
    ชั้นที่ 1 ส่ง/รับจดหมาย (send and receive mail)
1.1.1 การแบ่งชั้นโปรโตคอล (Protocol Layering)

## Slide 9
หลักการแบ่งชั้นโปรโตคอล ประกอบด้วย 2 หลักการ คือ
หลักการที่สอง
ออปเจ็กสองชิ้นภายใต้แต่ละเลเยอร์ของทั้งสองไซต์ควรเหมือนกัน ตัวอย่าง
    ชั้นที่ 3 ตัวอักษรธรรมดา (plaintext letter)
    ชั้นที่ 2 ตัวอักษรที่เข้ารหัส (ciphertext letter)
    ชั้นที่ 1 จดหมาย (mail)
1.1.1 การแบ่งชั้นโปรโตคอล (Protocol Layering)

## Slide 10
Plaintext and Ciphertext letter

## Slide 11
การเชื่อมต่อเชิงตรรกะ
1.1.2 การเชื่อมต่อเชิงตรรกะ (Logical Connections)

## Slide 12
โปรโตคอลทีซีไอพี (TCP/IP Protocol)
  ชุดโปรโตคอล TCP/IP ดั้งเดิมถูกกำหนดให้เป็นซอฟต์แวร์ 4 ชั้นที่สร้างขึ้นบนฮาร์ดแวร์
  ปัจจุบัน TCP/IP ได้พิจารณาว่าเป็นแบบจำลองห้าชั้น
1.2 ชุดโปรโตคอลทีซีไอพี (TCP/IP PROTOCOL SUITE)

## Slide 13
การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
1.2.1 สถาปัตยกรรมชั้นทีซีพีไอพี (TCP/IP Layered Architecture)

## Slide 14
แบบจำลอง OSI มีชั้นโปรโตคอลเพิ่มเติมจากโปรโตคอลทีซีพีไอพี 2 ชั้นคือชั้นเซสชั่นและชั้นเพรสเซนเตชัน
1.3 แบบจำลองการเชื่อมต่อระบบแบบเปิด (Open Systems Interconnection Model)

## Slide 15
การเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1.3 แบบจำลองการเชื่อมต่อระบบแบบเปิด (Open Systems Interconnection Model)

## Slide 16
โปรโตคอลเครือข่ายการสื่อสารคือชุดของกฎและแบบแผนที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ระบบ หรือส่วนประกอบในเครือข่าย โปรโตคอลเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสามารถส่ง รับ และตีความได้อย่างถูกต้อง
1.4 โปรโตคอลเครือข่ายการสื่อสาร (Communications Network Protocol)

## Slide 17
แสดงการเชื่อมต่อแบบลอจิคัลในอินเทอร์เน็ต
1.4.1 ชั้นในชุดโปรโตคอลทีซีพีไอพี (Layers in the TCP/IP Protocol Suite)

## Slide 18
หน่วยข้อมูล (Data unit) ถูกสร้างขึ้นในแต่ละชั้น
1.4.1 ชั้นในชุดโปรโตคอลทีซีพีไอพี (Layers in the TCP/IP Protocol Suite)

## Slide 19
หน้าที่ของชั้นโปรโตคอล
โปรโตคอลทีซีพีไอพีที่ได้ถูกแบ่งออกเป็นชั้นจำนวน 5 ชั้น แต่ละชั้นมีความรับผิดชอบงานของตัวเองและประสานงานกับชั้นข้างเคียง
1.4.1 ชั้นในชุดโปรโตคอลทีซีพีไอพี (Layers in the TCP/IP Protocol Suite)

## Slide 20
ชั้นกายภาพ (Physical Layer)
ทำหน้าที่นำพาข่าวสารผ่านทางสื่อกลางกายภาพจริงในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณทางแสงหรือคลื่นสัญญาณย่านสเป็คตรัมอื่นๆ รวมถึงสายเคเบิ้ลชนิดต่างๆ
ชั้นกายภาพมีหน่วยข้อมูลเป็นบิต (Bit)
1.4.1 ชั้นในชุดโปรโตคอลทีซีพีไอพี (Layers in the TCP/IP Protocol Suite)

## Slide 21
2. ชั้นดาต้าลิงก์ (Data-link Layer)
ชั้นดาต้าลิงค์นำดาต้าแกรมของโฮสต์ต้นทางจากชั้นเครือข่ายส่งผ่านข้ามลิงค์ แต่ละลิงค์เชื่อมต่อด้วยเราเตอร์จนไปถึงโฮสต์ปลายทาง ลิงค์ต่างๆเหล่านี้อาจเป็นเครือข่ายแลนหรือแวน
เส้นทางที่ใช้ในการเดินทางถูกกำหนดโดยเราเตอร์ซึ่งเราเตอร์เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดเสมอเพื่อให้การสื่อสารของเครือข่ายมีประสิทธิภาพที่สุด
ในแต่ละลิงต์อาจใช้โปรโตคอลแตกต่างกันภายในเครือข่ายแลนหรือเครือข่ายแวนแบบมีสายหรือแบบไร้สาย
1.4.1 ชั้นในชุดโปรโตคอลทีซีพีไอพี (Layers in the TCP/IP Protocol Suite)

## Slide 22
3. ชั้นเครือข่าย (Network Layer)
ชั้นเครือข่ายเป็นการสื่อสารแบบโฮสต์ต่อโฮสต์ (Host-to host) โดยที่สร้างการติดต่อเส้นทางเพื่อส่งแพ็กเก็ตระหว่างคอมพิวเตอร์ต้นทางไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง ในระหว่างการเดินทางของแพ็กเก็ตอาจผ่านเราเตอร์หลายๆตัว แต่ละตัวจะค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับแพ็กเก็ตนั้นๆ
แต่ละแพ็กเก็ตที่เดินทางด้วยเส้นทางแตกต่างกันและจะใช้เวลาไม่เท่ากัน
1.4.1 ชั้นในชุดโปรโตคอลทีซีพีไอพี (Layers in the TCP/IP Protocol Suite)

## Slide 23
4. ชั้นขนส่ง (Transport Layer)
ทำหน้าที่รับข่าวสารจากโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังรันบนโฮสต์ต้นทางส่งไปยังโฮสต์ปลายทางที่มีโปรแกรมประยุกต์ที่สอดคล้องกับข่าวสารนั้น
ชั้นทรานส์พอร์ตมีหลายโปรโตคอลเพื่อสนับสนุนการใช้งานของชั้นประยุกต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกระบวนการประมวลผลโปรแกรมนั้นๆ
1.4.1 ชั้นในชุดโปรโตคอลทีซีพีไอพี (Layers in the TCP/IP Protocol Suite)

## Slide 24
5. ชั้นประยุกต์ (Application Layer)
การแลกเปลี่ยนข่าวสารเป็นรูปแบบของกระบวนการต่อกระบวนการ (Process-to-process) โฮสต์ด้านส่งและด้านรับดำเนินการกระบวนการที่สอดคล้องกัน เริ่มจากกระบวนการด้านส่งร้องขอไปยังอีกกระบวนการด้านรับและได้รับการตอบรับกลับ
ในชั้นประยุกต์ผู้ใช้สามารถสร้างคู่ของกระบวนการเพื่อทำการรันกับโฮสต์ต้นทางและปลายทางได้ อย่างไรก็ตามทางระบบก็มีโปรโตคอลที่ได้กำหนดไว้ใช้ล่วงหน้าหลายๆโปรโตคอลด้วย
1.4.1 ชั้นในชุดโปรโตคอลทีซีพีไอพี (Layers in the TCP/IP Protocol Suite)

## Slide 25
การเชื่อมต่อแบบลอจิคัลในอินเทอร์เน็ตซึ่งมีความเหมือนกันกับชุดโปรโตคอลทีซีพีไอพีแต่มีชั้นสอดแทรก 2 ชั้นคือชั้นเซสซันและชั้นเพรสเซนเตชัน
1.4.2 ชั้นในโปรโตคอลการเชื่อมต่อระบบแบบเปิด (Layers in the OSI)

## Slide 26
1.4.2 ชั้นในโปรโตคอลการเชื่อมต่อระบบแบบเปิด (Layers in the OSI)
หน่วยข้อมูล (Data unit) ถูกสร้างขึ้นในแต่ละชั้น ชันบนสุดคือชั้นประยุกต์สร้างหน่วยข้อมูลเรียกว่า APDU ชั้นเพรสเซนเตชันเรียกว่า PPDU ชั้นเซสซันเรียกว่า SPDU ชั้นขนส่งเรียกว่า TPDU ชั้นเครือข่ายเรียกว่า Packet ชั้นดาต้าลิงค์เป็นเฟรม (Frames) และชั้นกายภาพเป็นบิต (Bits)

## Slide 27
1.4.3 การห่อหุ้มและการแกะสิ่งห่อหุ้ม (Encapsulation and Decapsulation)
ในระบบเครือข่ายสื่อสาร ข่าวสารเดินทางผ่านลำดับชั้นต่างๆ การแยกความแตกต่างของหน่วยข้อมูลแต่ละชั้นและส่งผ่านทางอินเตอร์นั้นอาศัยการการห่อหุ้ม/การแตกสิ่งห่อหุ้ม (encapsulation/ decapsulation)

## Slide 28
1.4.3 การห่อหุ้มและการแกะสิ่งห่อหุ้ม (Encapsulation and Decapsulation)
ในการส่งข่าวสารใดๆจะเริ่มจากต้นทางไปสู่ปลายทาง คุณสมบัติหนึ่งของการสื่อสารคือข่าวสารต้องไปถึงผู้รับได้อย่างถูกต้องแม่นยำจำเป็นต้องมีการกำหนดแอดเดรสทั้งด้านส่งและด้านรับ

## Slide 29
Q&A