## Slide 1: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564

## Slide 2: นายจ้างต้องแจ้งข้อมูลงานก่อสร้างต่อออธิบดี (หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย) ก่อนเริ่มงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15 วัน
(1) งานอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือ ชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือ อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังคาเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร
(2) งานสะพานที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
(3) งานสะพานที่มีความยาวระหว่างกึ่งกลางตอม่อแรกถึงกึ่งกลางตอม่อสุดท้าย ตั้งแต่ 30 เมตรขึ้นไป งานสะพานข้ามทางแยกหรือทางยกระดับ สะพานกลับรถ หรือทางแยกต่างระดับ
(4) งานขุด งานซ่อมแซม หรืองานรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคที่ลึกตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป
(5) งานอุโมงค์ หรือทางลอด
(6) งานก่อสร้างอื่นที่อธิบดีประกาศกำหนด
ข้อ 3
หมวด 1 ทั่วไป

## Slide 4: นายจ้างต้องดำเนินการให้พื้นที่ทำงานก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุในงานก่อสร้างได้อย่างปลอดภัย
ข้อ 4

## Slide 5: จัดให้มีผู้ควบคุมทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในการทำงานทั้งก่อนการทำงานและขณะทำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ข้อ 5

## Slide 6: จัดให้มีการรักษาความสะอาดในบริเวณเขตก่อสร้าง
ข้อ 6

## Slide 7: ขนย้ายดินที่ขุดออกจากเขตก่อสร้าง โดยนายจ้างต้องจัดให้มีสถานที่เก็บกองดินที่จะขนย้ายอย่างเหมาะสม
ข้อ 7

## Slide 8: งานก่อสร้างบนพื้นต่างระดับที่มีความสูงตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีบันไดหรือทางลาดพร้อมติดตั้งราวกันตกตามมาตรฐานที่กำหนด
ข้อ 8

## Slide 9: จัดให้มีแสงสว่างฉุกเฉินในเขตก่อสร้างให้เพียงพอเพื่อใช้ในเวลาที่ไฟฟ้าดับ
ข้อ 10

## Slide 10: ติดป้ายเตือนอันตราย สัญญาณแสงสีส้ม ณ ทางเข้าออกของยานพาหนะทุกแห่ง และจัดให้มีผู้ให้สัญญาณในขณะที่มียานพาหนะเข้าออกเขตก่อสร้าง
ข้อ 11

## Slide 11: ติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
ข้อ 12

## Slide 12: ตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายป้ายบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ข้อ 13

## Slide 13
ข้อ 14
ในกรณีการรับส่งลูกจ้างระหว่างการทำงาน นายจ้างต้องใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมและปลอดภัย

## Slide 14: กำหนดบริเวณเขตก่อสร้าง โดยทำรั้วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ข้อ 15-16

## Slide 15: หากมีการอนุญาตให้มีการเข้าพัก หรืออาศัยในอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือในเขตก่อสร้าง ต้องจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร
ข้อ 17-18

## Slide 16: ทางร่วม หรือ ทางแยก ต้องติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือน หรือบังคับ และสัญญาณแสงสีส้ม และต้องติดตั้งกระจกนูนหรืออุปกรณ์อื่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
ข้อ 19

## Slide 17: จัดและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทำงานก่อสร้าง
ข้อ 20

## Slide 18
หมวด 2 งานเจาะและงานขุด
ข้อ 22
การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ในบริเวณที่มีสาธารณูปโภคซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น นายจ้างต้องจัดให้มีการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคเหล่านั้นออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง
ข้อ 23
จัดให้มีราวกันตก กลางคืนมีสัญญาณแสงสีส้มหรือป้ายสะท้อนแสงเตือนอันตราย

## Slide 20
หมวด 2 งานเจาะและงานขุด
ข้อ 24
จัดให้มีแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเพียงพอปิดคลุมบนบริเวณดังกล่าว และทำรั่วล้อมกั้นด้วยไม้ โลหะ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน
ข้อ 25
จัดให้มีปลอกเหล็ก แผ่นเหล็ก ค้ำยัน หรืออุปกรณ์อื่นที่มีควำมมั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากดินพังทลายมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง โดยได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร

## Slide 21
ข้อ 26
คำนวณ ออกแบบ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานโดยวิศวกรก่อนลงมือปฏิบัติงาน และต้องปฏิบัติตามแบบและขั้นตอนที่กำหนด รวมถึงต้องติดตั้งสิ่งป้องกันดินพังทลายไว้ด้วย

## Slide 22
กรณีที่มีการใช้ปั้นจั่นหรือเครื่องจักรหนัก หรือมีกองวัสดุหรืออุปกรณ์หนักอยู่บริเวณใกล้ปากรู หลุม บ่อ คู ต้องจัดให้มีการป้องกันดินพังทลาย โดยการติดตั้งเสาเข็มพืด (Sheet Pile)ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากวิศวกร
ข้อ 27

## Slide 23
ข้อ 28-29
ในกรณีที่ลูกจ้างต้องลงไปทำงานในรู หลุม บ่อ คู หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน นายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

## Slide 26: การสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ใช้ ซ่อมบำรุง และรื้อถอน ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว ให้วิศวกรเป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานเป็นหนังสือ ตรวจสอบก่อนกำรใช้งำน โดยวิศวกรและตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ข้อ 47-49
หมวด 4: ลิฟต์ชั่วคราวที่ใช้ในการก่อสร้าง

## Slide 27: -ติดป้ายบอกน้ำหนักบรรทุกสูงสุดสำหรับลิฟต์ -ดูแลมิให้บุคคลใดโดยสารลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว -ควบคุมดูแลมิให้บุคคลใดโดยสารบนหลังคาลิฟต์โดยสารชั่วคราว
ข้อ 50-52

## Slide 28: การใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว /ลิฟต์โดยสารชั่วคราว - จัดให้มีข้อกำหนดการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานติดไว้บริเวณที่มีการใช้ลิฟต์ -ให้มีลูกจ้างอายุไม่ต่ำกว่า18ปี ผ่านการฝึกอบรมการบังคับลิฟต์อย่างปลอดภัยเป็นผู้บังคับลิฟต์ประจำตลอดเวลาที่ใช้ลิฟต์ -บริเวณที่ผู้บังคับลิฟต์ทำงานต้องจัดให้มีหลังคา -ก่อนกำรใช้งานทุกวัน ให้มีการตรวจสอบลิฟต์ หากไม่พร้อมใช้งาน ติดป้ายล็อกกุญแจ -การใช้ลิฟต์ขนรถ/เครื่องมือที่มีล้อ ต้องป้องกันมิให้รถหรือเครื่องมือนั้นเคลื่อนที่ได้ -จัดให้มีสัญญาณเตือนเป็นเสียงหรือแสงเมื่อมีการใช้ลิฟต์
ข้อ 53

## Slide 29: -การนำเชือกหรือลวดสลิงมาใช้กับรอก ให้มีการใช้เชือกหรือลวดสลิงที่มีขนาดเหมาะสมกับร่องรอก ไม่ชำรุดเสียหาย จนทำให้ขาดความแข็งแรงทนทาน -กรณีมีจุดที่เชือกหรือลวดสลิงจะครูดได้ ต้องจัดหาลูกกลิ้งหรือวัสดุอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันรองที่จุดนั้นเพื่อป้องกันการครูด
ข้อ 54-55
หมวด 5 เชือก ลวดสลิง และรอก

## Slide 30: งานก่อสร้างที่มีทางเดินชั่วคราวกระดับสูงตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป จัดให้มีกาสร้างทางเดินที่มีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามสภาพการใช้งานจริง แต่ต้องไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัมต่อตารางเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร และต้องมีราวกันตกตามมาตรฐาน วศท.ตลอดทางเดินนั้น
ข้อ 56
หมวด 6 ทางเดินชั่วคราวกระดับสูง