## Slide 1: อุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่
การถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (Outside Broadcasting: OB) ต้องใช้อุปกรณ์ที่พกพาได้ ทนทาน และทำงานได้ในสภาพแวดล้อมหลากหลาย โดยเน้นความคล่องตัวและคุณภาพสัญญาณสูง อุปกรณ์หลักแบ่งเป็น 5 ระบบใหญ่ ดังนี้:

## Slide 2: 1. ระบบภาพ (Video)
*อุปกรณ์หลัก* - *
กล้องถ่ายทอดสดระดับ Broadcast*
- เช่น Sony HDC-3500, Panasonic AK-UC400 (รองรับ 4K/HDR)
- *กล้อง ENG* (Electronic News Gathering) เช่น Sony PXW-Z450
- *กล้องไร้สาย* (Wireless Camera) พร้อมระบบ RF Transmission

## Slide 3
*อุปกรณ์เสริม* - *
เลนส์ระยะไกล* (Zoom Lens): เช่น Canon DIGISUPER 86x - *Stabilizer*: Gimbal (DJI Ronin) หรือ Steadicam สำหรับเคลื่อนไหวลื่นไหว
- *โดรน* (Drone): เช่น DJI Inspire 3 สำหรับมุมมองทางอากาศ

## Slide 4: *ระบบบันทึกและสวิตช์ภาพ*
- *Portable Vision Mixer*: Blackmagic ATEM Constellation หรือ Ross Carbonite Ultra
- *Multicorder*: เช่น Atomos Shogun 7 สำหรับบันทึกภาพหลายกล้องพร้อมกัน

## Slide 5: *2. ระบบเสียง (Audio)*
*อุปกรณ์หลัก*
  - *ไมโครโฟน* - *Shotgun Mic*: Sennheiser MKH-416 (สำหรับเก็บเสียงระยะไกล)
  - *Lavalier Mic*: Sony UWP-D21 (แบบไร้สาย)
  - *Handheld Mic*: Shure SM58 (สำหรับสัมภาษณ์)

## Slide 6
*ระบบผสมเสียง* - *Compact Audio Mixer*: Soundcraft Si Impact หรือ Yamaha TF-RACK
- *IFB System*: สำหรับส่งสัญญาณหูฟังให้ผู้ดำเนินรายการ

## Slide 7: *3. ระบบแสง (Lighting)*
*อุปกรณ์หลัก* - * ไฟ LED แบบพกพา*:
- Aputure 600D Pro (กำลังแสงสูง)
- Nanlite Forza 300B (ปรับสีแสงได้)
- *ไฟสนาม* (Fresnel Light): ARRI L7-C
*อุปกรณ์ควบคุม* - *
Battery Pack*: เช่น Anton/Bauer เพื่อใช้งานในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า
- *Light Stand & Diffuser*: สำหรับปรับแสงให้นุ่ม

## Slide 8: *4. ระบบส่งสัญญาณ (Transmission)*
*อุปกรณ์หลัก* - *
OB Van (รถถ่ายทอดสด)*: ติดตั้งระบบ(Encoder) และส่งสัญญาณผ่าน:
- *Satellite Uplink*: เช่น Flyaway Antenna
- *4G/5G Bonding*: ใช้หลายซิมการ์ดเพื่อความเสถียร
- * (Microwave)*: สำหรับส่งสัญญาณระยะใกล้
*ระบบสำรอง* - *Backup Encoder*: เช่น LiveU LU800
- *สวิตช์เครือข่าย* (Network Switch): สำหรับจัดการสัญญาณ IP

## Slide 9: *5. อุปกรณ์สนับสนุน (Support Gear)*
*โครงสร้างและความปลอดภัย* - *
  Tripod & Fluid Head*: Sachtler Aktiv10 (รับน้ำหนักกล้องสูง)
- *รถเข็นกล้อง* (Camera Dolly)
- *เต็นท์หรือผ้ากันฝน*: สำหรับป้องกันอุปกรณ์ ####
*ระบบพลังงาน* - *
เครื่องปั่นไฟ* (Generator): Honda EU70is (เงียบและพกพาได้)
- *แบตเตอรี่สำรอง*: V-Mount Battery

## Slide 10: *อุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับรายการประเภทต่างๆ*
- *กีฬา*: *Super Slow-Mo Camera* (เช่น Sony HDC-4800) + *รีเพลย์ระบบ* (EVS XT-VIA)
- *คอนเสิร์ต*: *Jib Arm* สำหรับมุมกว้าง + *ไลน์อาร์เรย์* (Line Array Speaker)
- *ข่าวด่วน*: *Live Backpack* (Teradek Bond) สำหรับส่งสัญญาณจากที่เกิดเหตุ

## Slide 11: *การจัดการงานนอกสถานที่*
1. *ตรวจสอบพื้นที่ล่วงหน้า* (Site Survey): ดูจุดวางกล้อง แหล่งไฟฟ้า และสิ่งกีดขวาง
2. *เตรียมแผนสำรอง*: เช่น สายสัญญาณเสริม หรือแบตเตอรี่เพิ่ม
3. *ทีมงานขั้นต่ำ*:
- ผู้กำกับกล้อง (Camera Operator) - ผู้ควบคุมภาพ (Vision Engineer) - ช่างเสียง (Audio Technician) - ผู้ผลิตแสง (Gaffer)

## Slide 12: *เทคโนโลยีใหม่ที่นิยมใช้*
*5G Broadcasting*: ส่งสัญญาณคุณภาพสูงผ่านเครือข่าย 5G
- *Remote Production*: ควบคุมบางระบบจากสตูดิโอหลักผ่าน IP - *Virtual Graphics*: ใส่กราฟิก AR ผ่านระบบ ( Mo-Sys StarTracker)

## Slide 13
การทำงานนอกสถานที่ต้องคำนึงถึง *สภาพอากาศ* และ *เวลา* เสมอ ดังนั้นอุปกรณ์ควรเป็นรุ่นที่กันน้ำและทนทาน (เช่นกล้องที่ได้มาตรฐาน IP54) และต้องทดสอบระบบทุกอย่างก่อนเริ่มถ่ายทอดสดจริง!