## Slide 1: พีชคณิตบูลีนและการออกแบบลอจิก (Boolean Algebra & Logic circuit design)

## Slide 2
ในสมัยก่อนนั้นวงจรลอจิก (Logic circuits) ได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบสวิทชิ่งของชุมสายโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ
ในปัจจุบันวงจรลอจิกมีบทบาทในการรับส่งสัญญาณและข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะในระบบดิจิตอลทางไฟฟ้า
3.1 เกริ่นนำ
ชุมสายโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ

## Slide 3
วงจรลอจิกเบื้องต้นจะศึกษาเกี่ยวกับลอจิก 2 สถานะคือ ใช้ตัวแปร 2 ภาวะโดยที่มีความเป็นไปได้เพียง 2 สถานะเท่านั้นและจะอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งจะอยู่พร้อมกัน 2 ภาวะในเวลาเดียวกันไม่ได้ ลอจิก 2 สถานะ เช่น เปิด-ปิด, ทำงาน-ไม่ทำงาน เป็นต้น
ตัวแปรค่า 2 สถานะใช้สัญลักษณ์ 0 และ 1
  ลอจิก 0 แทนไม่มีสัญญาณหรือสวิตซ์เปิด
  ลอจิก 1 แทนมีสัญญาณหรือสวิตซ์ปิด
3.2 หลักการเบื้องต้นของวงจรลอจิก
ก. สวิตซ์เปิด
ข. สวิตซ์ปิด

## Slide 4
ในระบบลอจิกอิเล็กทรอนิกส์จะใช้ระดับของแรงดันไฟฟ้าแทนสถานะทั้ง 2 สถานะ โดยที่
  ใช้ลอจิก 1 แทนกำลังแรงดันที่เป็นบวกมากกว่า และใช้ลอจิก 0 แทนกำลังที่เป็นบวกน้อยกว่าเรียกว่า Positive logic
3.2 หลักการเบื้องต้นของวงจรลอจิก
Positive logic
Negative logic
  ในทางตรงข้ามถ้าใช้เราลอจิก 1 แทนกำลังแรงดันลบมากกว่าเราใช้ลอจิก 0 แทนกำลังแรงดันที่ลบน้อยกว่าเรียกว่า Negative logic

## Slide 5
3.3.1 AND
ตารางความจริง (Truth table) สำหรับวงจร AND
A | B | 
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 6
3.3.2 OR
A | B | Y = A + B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
ตารางความจริง (Truth table) สำหรับวงจร OR

## Slide 7
3.4 ทฤษฎีของพีชคณิตบูลีน
ทฤษฎีของพีชคณิตบูลีน
ประกอบด้วยทฤษฎีบท 10 บท ดังต่อไปนี้

## Slide 8
3.4 ทฤษฎีของพีชคณิตบูลีน
ทฤษฎีบทที่ 1 Communicative Law
ทฤษฎีบทที่ 2 Associative Law
ทฤษฎีบทที่ 3 Distributive Law
(กฎการสลับที่)
(กฎการจัดหมู่)
(กฎการกระจาย)

## Slide 9
3.4 ทฤษฎีของพีชคณิตบูลีน
ทฤษฎีบทที่ 4 Identity Law
ทฤษฎีบทที่ 5 Negation Law
ทฤษฎีบทที่ 6 Redundance Law
หมายเหตุ
Idempotent Law
(กฎของเอกลักษณ์)
(กฎการหักล้าง
(กฎการลดทอน)

## Slide 10
3.4 ทฤษฎีของพีชคณิตบูลีน
ทฤษฎีบทที่ 7 Union and Intersection
ทฤษฎีบทที่ 8 Complementation
ยูเนียนและอินเตอร์เซคชัน

## Slide 11
3.4 ทฤษฎีของพีชคณิตบูลีน
ทฤษฎีบทที่ 9 Absorption Theorem
ทฤษฎีบทที่ 10 De Morgan’s Theorem
การดูดซับ

## Slide 12
3.5 การพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีชคณิตบูลีน
3.5.1 พิสูจน์ว่า

## Slide 13
3.5 การพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีชคณิตบูลีน
3.5.2 พิสูจน์ว่า

## Slide 14
3.5 การพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีชคณิตบูลีน
3.5.3 พิสูจน์ว่า

## Slide 15
3.5 การพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีชคณิตบูลีน
3.5.4 พิสูจน์ว่า

## Slide 16
3.5 การพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีชคณิตบูลีน
สรุปสูตรได้ดังต่อไปนี้

## Slide 17
3.6 การใช้ทฤษฎีของบูลีนลดรูป Switching function
ตัวอย่างที่ 3.2 จงลดรูป Switching Function
สรุปผลการลดรูป
ทฤษฎีบทที่ 8 Complementation
ทฤษฎีบทที่ 9 Absorption Theorem
ก)

## Slide 18
3.6 การใช้ทฤษฎีของบูลีนลดรูป Switching function
ตัวอย่างที่ 3.2 จงลดรูป Switching Function
สรุปผลการลดรูป
ทฤษฎีบทที่ 9 Absorption Theorem
ข)
ดึงตัวร่วม
ทฤษฎีบทที่ 7 Union and Intersection

## Slide 19
3.6 การใช้ทฤษฎีของบูลีนลดรูป Switching function
ตัวอย่างที่ 3.2 จงลดรูป Switching Function
ค)
ทฤษฎีบทที่ 9 Absorption Theorem
ทฤษฎีบทที่ 8 Complementation
ทฤษฎีบทที่ 7 Union and Intersection
สรุปผลการลดรูป

## Slide 20
3.6 การใช้ทฤษฎีของบูลีนลดรูป Switching function
ตัวอย่างที่ 3.2 จงลดรูป Switching Function
ง)
ทฤษฎีบทที่ 9 Absorption Theorem
ทฤษฎีบทที่ 4 Identity Law
Idempotent Law
สรุปผลการลดรูป
ทฤษฎีบทที่ 4 Identity Law

## Slide 21
3.6 การใช้ทฤษฎีของบูลีนลดรูป Switching function
ตัวอย่างที่ 3.2 จงลดรูป Switching Function
จ)
ทฤษฎีบทที่ 7 Union and Intersection
ทฤษฎีบทที่ 9 Absorption Theorem

## Slide 22
3.6 การใช้ทฤษฎีของบูลีนลดรูป Switching function
ตัวอย่างที่ 3.2 จงลดรูป Switching Function
จ)
ทฤษฎีบทที่ 7 Union and Intersection
ทฤษฎีบทที่ 9 Absorption Theorem

## Slide 23
3.6 การใช้ทฤษฎีของบูลีนลดรูป Switching function
ตัวอย่างที่ 3.2 จงลดรูป Switching Function
ฉ)
ทฤษฎีบทที่ 7 Union and Intersection
ทฤษฎีบทที่ 7 Union and Intersection

## Slide 24
3.6 การใช้ทฤษฎีของบูลีนลดรูป Switching function
ตัวอย่างที่ 3.2 จงลดรูป Switching Function
ช)
ทฤษฎีบทที่ 8 Complementation
ทฤษฎีบทที่ 9 Absorption Theorem

## Slide 25
3.6 การใช้ทฤษฎีของบูลีนลดรูป Switching function
ตัวอย่างที่ 3.2 จงลดรูป Switching Function
ซ)
ทฤษฎีบทที่ 8 Complementation
ทฤษฎีบทที่ 9 Absorption Theorem

## Slide 26
3.7 สัญลักษณ์ของเกตและตารางความจริง
ตารางความจริงของเกต AND
ตารางความจริงของเกต OR
ตารางความจริงของเกต NOT
ตารางความจริงของเกต NAND
ตารางความจริงของเกต NOR

## Slide 27
3.7 สัญลักษณ์ของเกตและตารางความจริง
Exclusive OR gate
วงจร Exclusive OR gate ให้เอ้าพุตดังนี้
  ลอจิก 1 เมื่ออินพุตมีลอจิกต่างกัน
  ลอจิก 0 เมื่ออินพุตมีลอจิกเหมือนกัน
  ตารางความจริงของ Exclusive OR gate
Input |  | Output
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 28
3.7 สัญลักษณ์ของเกตและตารางความจริง
Comparators
วงจร Comparator ให้เอ้าพุตดังนี้
  ลอจิก 1 เมื่ออินพุตมีลอจิกเหมือนกัน
  ลอจิก 0 เมื่ออินพุตมีลอจิกต่างกัน
Input |  | Output
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
  ตารางความจริงของ Comparator
หรือ

## Slide 29
3.7 สัญลักษณ์ของเกตและตารางความจริง
FAN-IN และFAN-OUT
FAN-IN คือจำนวนอินพุตของเกตใดเกตหนึ่ง
FAN-OUT คือจำนวนเกตที่สามารถต่อกับเอ้าพุตของเกตหนึ่งได้
  แสดงจำนวน FAN-IN และFAN-OUT
Gate | FAN-IN | FAN-OUT
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4
6
1
1
1
3
ตัวอย่างที่ 3.4
จงหาจำนวน FAN-IN และFAN-OUT

## Slide 30
3.8 การเขียนวงจรลอจิกเบื้องต้น
การเขียนวงจรลอจิกจาก Switching function ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  รวมเทอมที่อยู่ในวงเล็บเข้ากับชนิดของเกตนั้นๆ
  เทอมที่คูณกันให้ใช้ AND gate
  เทอมที่บวกกันให้ใช้ OR gate

## Slide 31
3.8 การเขียนวงจรลอจิกเบื้องต้น
ตัวอย่างที่ 3.5 จงเขียนวงจรลอจิกจากพจน์บูลีน (Boolean)
ก)
วิธีทำ

## Slide 32
3.8 การเขียนวงจรลอจิกเบื้องต้น
การบ้านที่ 1
จงเขียนวงจรลอจิกจากพจน์บูลีน (Boolean)

## Slide 33
Q&A

## Slide 34
3.8 การเขียนวงจรลอจิกเบื้องต้น
ตัวอย่างที่ 3.5 (ข) จงเขียนวงจรลอจิกจากพจน์บูลีน (Boolean)

## Slide 35
3.8 การเขียนวงจรลอจิกเบื้องต้น
ตัวอย่างที่ 3.5 (ค) จงเขียนวงจรลอจิกจากพจน์บูลีน (Boolean)

## Slide 36
3.8 การเขียนวงจรลอจิกเบื้องต้น
ตัวอย่างที่ 3.5 (ง) จงเขียนวงจรลอจิกจากพจน์บูลีน (Boolean)

## Slide 37
3.8 การเขียนวงจรลอจิกเบื้องต้น
ตัวอย่างที่ 3.5 (จ) จงเขียนวงจรลอจิกจากพจน์บูลีน (Boolean)

## Slide 38
3.8 การเขียนวงจรลอจิกเบื้องต้น
ตัวอย่างที่ 3.5 (ฉ) จงเขียนวงจรลอจิกจากพจน์บูลีน (Boolean)

## Slide 39
3.8 การเขียนวงจรลอจิกเบื้องต้น
ตัวอย่างที่ 3.5 (ช) จงเขียนวงจรลอจิกจากพจน์บูลีน (Boolean)

## Slide 40
3.8 การเขียนวงจรลอจิกเบื้องต้น

## Slide 41
3.9 การเขียน Switching Function จากวงจรลอจิก
การเขียน Switching Function จากวงจรลอจิก มีวิธีการคือ
เขียนเริ่มต้นจาก input มาทาง output ไปเรื่อยๆตามลำดับ

## Slide 42
3.9 การเขียน Switching Function จากวงจรลอจิก
ตัวอย่างที่ 3.6 (ก) จงหาฟังก์ชันเอ้าพุตของเกตทุกตัวจากวงจรลอจิกดังต่อไปนี้

## Slide 43
3.9 การเขียน Switching Function จากวงจรลอจิก
ตัวอย่างที่ 3.6 (ข) จงหาฟังก์ชันเอ้าพุตของเกตทุกตัวจากวงจรลอจิกดังต่อไปนี้

## Slide 44
3.9 การเขียน Switching Function จากวงจรลอจิก
ตัวอย่างที่ 3.6 (ค) จงหาฟังก์ชันเอ้าพุตของเกตทุกตัวจากวงจรลอจิกดังต่อไปนี้

## Slide 45
3.9 การเขียน Switching Function จากวงจรลอจิก
ตัวอย่างที่ 3.6 (ก) จงหาฟังก์ชันเอ้าพุตของเกตทุกตัวจากวงจรลอจิกดังต่อไปนี้

## Slide 46
3.9 การ Switching Function จากวงจรลอจิก

## Slide 47
3.9 การ Switching Function จากวงจรลอจิก

## Slide 48
3.9 การ Switching Function จากวงจรลอจิก

## Slide 49
3.10 มาตรฐานของ Switching Function
การเขียนสวิทชิ่งฟังก์ชัน มี 2 แบบคือ
  ผลบวกของผลคูณ (Sum of Product)
  ผลคูณของผลบวก (Product of sum)

## Slide 50
3.10.1 Canonical form
Canonical form คือสวิทชิ่งฟังก์ชั่นที่เขียนในรูปของผลบวกของผลคูณหรือผลคูณของผลบวก โดยที่แต่ละ combination มีตัวแปรอยู่เต็มจำนวน แบ่งได้ 2 แบบคือ
  Canonical Sum of Product form
  Canonical Product of sum form
Minterm หมายถึงเทอมใดเทอมหนึ่งของเทอมผลคูณของ function มีตัวแปร n ตัว ประกอบด้วยตัวแปรทั้ง n ตัวนั้นโดยที่ตัวแปรแต่ละตัวเกิดขึ้น 1 ครั้ง ในรูปแบบปกติหรือ complement ก็ได้
Maxterm หมายถึงเทอมใดเทอมหนึ่งของเทอมผลบวกของ function มีตัวแปร n ตัว ประกอบด้วยตัวแปรทั้ง n ตัวนั้นโดยที่ตัวแปรแต่ละตัวเกิดขึ้น 1 ครั้ง ในรูปแบบปกติหรือ complement ก็ได้

## Slide 51
3.11 การออกแบบวงจรลอจิก
ตัวอย่างการเขียน Minterm และMaxterm จากตัวแปร 2 ตัว
เลขฐาน 10 | ตัวแปร |  | Minterm | Maxterm
 | A | B |  | 
0 | 0 | 0 | AB | A + B
1 | 0 | 1 | AB | A + B
2 | 1 | 0 | AB | A + B
3 | 1 | 1 | AB | A + B

## Slide 52
3.11 การออกแบบวงจรลอจิก
ตัวอย่างการเขียน Minterm และMaxterm จากตัวแปร 3 ตัว
เลขฐาน 10 | ตัวแปร |  |  | Minterm | Maxterm
 | A | B | C |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | ABC | A + B + C
1 | 0 | 0 | 1 | ABC | A + B + C
2 | 0 | 1 | 0 | ABC | A + B + C
3 | 0 | 1 | 1 | ABC | A + B + C
4 | 1 | 0 | 0 | ABC | A + B + C
5 | 1 | 0 | 1 | ABC | A + B + C
6 | 1 | 1 | 0 | ABC | A + B + C
7 | 1 | 1 | 1 | ABC | A + B + C

## Slide 53
3.11 การออกแบบวงจรลอจิก
ตัวอย่างการเขียน Minterm และMaxterm จากตัวแปร 4 ตัว
เลขฐาน 10 | ตัวแปร |  |  |  | Minterm | Maxterm
 | A | B | C | D |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABCD | A + B + C + D
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ABCD | A + B + C + D
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ABCD | A + B + C + D
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ABCD | A + B + C + D
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ABCD | A + B + C + D
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ABCD | A + B + C + D
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ABCD | A + B + C + D
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | ABCD | A + B + C + D
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ABCD | A + B + C + D
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | ABCD | A + B + C + D
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ABCD | A + B + C + D
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | ABCD | A + B + C + D
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | ABCD | A + B + C + D
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | ABCD | A + B + C + D
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | ABCD | A + B + C + D
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ABCD | A + B + C + D

## Slide 54
3.10.1 Canonical form
ตัวอย่างที่ 3.7 (ก) จงเขียนวงจรลอจิกจากพจน์บูลีน (Boolean)

## Slide 55
3.10.1 Canonical form
ตัวอย่างที่ 3.7 (ข) จงเขียนวงจรลอจิกจากพจน์บูลีน (Boolean)

## Slide 56
3.10.1 Canonical form
ตัวอย่างที่ 3.8 (ก) จงเขียนวงจรลอจิกจากพจน์บูลีน (Boolean)

## Slide 57
3.10.1 Canonical form
ตัวอย่างที่ 3.8 (ข) จงเขียนวงจรลอจิกจากพจน์บูลีน (Boolean)

## Slide 58
3.11 การออกแบบวงจรลอจิก
ในการออกแบบวงจรลอจิกจาก Switching Function หรือ Truth table หรือ Timing diagram นั้นต้องลดรูปฟังชันให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้ทฤษฎีบูลีนหรือวิธีอื่นๆ ซึ่งมีข้อดีคือ
  ลดต้นทุนการสร้างวงจร
  ลดเวลาประวิง (Delay time)

## Slide 59
3.11 การออกแบบวงจรลอจิก
ตัวอย่าง จงออกแบบวงจรลอจิกจาก Boolean Expression ดังต่อไปนี้

## Slide 60
3.11 การออกแบบวงจรลอจิก
ตัวอย่าง จงออกแบบวงจรลอจิกจาก Boolean Expression ดังต่อไปนี้

## Slide 61
3.11 การออกแบบวงจรลอจิก
ตัวอย่าง จงออกแบบวงจรลอจิกจาก Boolean Expression ดังต่อไปนี้

## Slide 62
3.11 การออกแบบวงจรลอจิก
ตัวอย่าง จงออกแบบวงจรลอจิกจาก Boolean Expression ดังต่อไปนี้

## Slide 63
3.11 การออกแบบวงจรลอจิก
ตัวอย่าง จงออกแบบวงจรลอจิกจาก Boolean Expression ดังต่อไปนี้

## Slide 64
3.11 การออกแบบวงจรลอจิก
ตัวอย่าง จงออกแบบวงจรลอจิกจาก Boolean Expression ดังต่อไปนี้

## Slide 65
3.11 การออกแบบวงจรลอจิก
ตัวอย่าง จงการออกแบบวงจรลอจิกจาก Truth table ดังต่อไปนี้โดย
  (ก) ฟังก์ชันเอ้าพุตในรูป Sum of Product
  (ข) ฟังก์ชันเอ้าพุตในรูป Product of sum
input |  |  | Output
A | B | C | 
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 66
3.11 การออกแบบวงจรลอจิก
ตัวอย่าง จงการออกแบบวงจรลอจิกจาก Truth table ดังต่อไปนี้โดย
  (ก) ฟังก์ชันเอ้าพุตในรูป Sum of Product
  (ข) ฟังก์ชันเอ้าพุตในรูป Product of sum
input |  |  | Output
A | B | C | 
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 67
Q&A