## Slide 1: บทที่ 5 การเข้ารหัสและถอดรหัส
(Encoder and Decoder)

## Slide 2
5.1 บทนำ
การเข้ารหัส (Encoder) เกี่ยวกับวงจรลอจิกจะอยู่ในรูปแบบของการเปลี่ยนจากสวิทช์ลอจิกมาเป็นสัญญาณลอจิก เช่น
  ใช้สวิทช์จำนวน 10 ตัว เมื่อกดหมายเลยใดๆก็ตามจะได้เอ้าพุตเป็นสัญญาณลอจิกของรหัสไบนารี หรือ
การถอดรหัส (Decoder) หมายถึงการเปลี่ยนวงจรทางอินพุตไปเป็นรหัสอื่นตามต้องการ เช่น
  เปลี่ยนรหัส BCD ไปเป็นแรงดันเลขฐานสิบ

## Slide 3
พิจารณาการออกแบบวงจรสร้างรหัสจากวงจรสวิทช์ไปเป็นรหัสฐานแปด
อินพุตอาศัยสวิทช์ที่กำกับไว้กับหมายเลข 0 – 7 ดังสวิทช์ทั้งหมดมีจำนวน 8 ตัว
เอ้าพุตประกอบด้วยไบนารีจำนวน 3 บิต แต่ละบิตมีลำดับความสำคัญเป็น 22 21 และ 20
นอกจากนี้ยังมีตัวแสดงผลการกดสวิทช์คือ Output Strobe (ST)
5.2 การออกแบบวงจรเข้ารหัส

## Slide 4
จากรูปจะเห็นว่าตำแหน่งของไดโอดแทนตำแหน่งเลขฐานสอง เรียงลำดับความสำคัญของบิต
ขั้ว ST จะแสดงผลทุกครั้งที่มีการกดสวิทช์
5.2 การออกแบบวงจรเข้ารหัส

## Slide 5
5.3 วงจรถอดรหัส (Decoder)
วงจรถอดรหัสดังต่อไปนี้จะรับสัญญาณระดับลอจิกในรูปรหัส เช่น BCD-8421 ไปเป็นเลขฐานสิบ ซึ่งจะสร้างโดยใช้วงจรเกต
BCD-8421 | Decimal Number |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DCBA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ตารางความจริง
บล็อกไดอะแกรม

## Slide 6
5.3 วงจรถอดรหัส (Decoder)
BCD-8421 | Decimal Number |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DCBA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ตารางความจริง
ฟังก์ชันของแต่ละเอ้าพุต

## Slide 7
5.3 วงจรถอดรหัส (Decoder)
เขียนวงจรลอจิก

## Slide 8
5.3 วงจรถอดรหัส (Decoder)
7-segment หรือ LED 7 ส่วน

## Slide 9
5.3 วงจรถอดรหัส (Decoder)
บล็อกไดอะแกรม
DCBA | ฐานสิบ | g | f | e | d | c | b | a
0000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0011 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0101 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0110 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1001 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 10
5.3 วงจรถอดรหัส (Decoder)
DCBA | ฐานสิบ | g | f | e | d | c | b | a
0000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0011 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0101 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0110 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1001 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11
5.3 วงจรถอดรหัส (Decoder)
วงจร LED แบบ common cathode

## Slide 12
5.4 วงจรมัลติเพล็กซ์ (Multiplex)
วงจรมัลติเพล็กซ์สามารถรับข้อมูลหลายอินพุตและส่งเอ้าพุตออกเพียงเอ้าพุตเดียวเท่านั้น
วงจรดีมัลติเพล็กซ์สามารถรับข้อมูลเดียวและส่งหลายเอ้าพุต

## Slide 13
5.4 วงจรมัลติเพล็กซ์ (Multiplex)
วงจรมัลติเพล็กซ์แบบ 2 อินพุต
S | F0
0 | D1
1 | D2
วงจรมัลติเพล็กซ์ 2 อินพุต
เลือกอินพุต
ตารางความจริง

## Slide 14
5.4 วงจรมัลติเพล็กซ์ (Multiplex)
วงจรมัลติเพล็กซ์ 2 อินพุต
เลือกอินพุต
ตารางความจริง
S | D1 | D2
0 | Din | 0
1 | 0 | Din
วงจรดีมัลติเพล็กซ์แบบ 2 อินพุต

## Slide 15
5.4 วงจรมัลติเพล็กซ์ (Multiplex)
วงจรดีมัลติเพล็กซ์แบบ 2 อินพุต

## Slide 16
5.4 วงจรมัลติเพล็กซ์ (Multiplex)
ตารางความจริง
วงจรมัลติเพล็กซ์แบบ 4 อินพุต
วงจรมัลติเพล็กซ์ 4 อินพุต
S0 | S1 | F0
0 | 0 | D1
0 | 1 | D2
1 | 0 | D3
1 | 1 | D4
เลือกอินพุต

## Slide 17
5.4 วงจรมัลติเพล็กซ์ (Multiplex)
ตารางความจริง
วงจรดีมัลติเพล็กซ์แบบ 4 อินพุต
S0 | S1 | D1 | D2 | D3 | D4
0 | 0 | Din | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | Din | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | Din | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Din
วงจรดีมัลติเพล็กซ์ 4 อินพุต
เลือกอินพุต

## Slide 18
Q&A