## Slide 1: บทที่ 4 ฟังก์ชันคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อโครงข่าย
(Computer Function and Interconnection)

## Slide 2
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้
  หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (central processing unit: CPU)
  หน่วยความจำ (memory)
  ส่วนประกอบอินพุตเอ้าพุต (I/O components)
ฟังก์ชันพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลและสัญญาณควบคุมที่แลกเปลี่ยนกับส่วนประกอบอื่นๆ
  การเชื่อมต่อโครงข่ายและการควบคุมในการจัดการโครงข่าย
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)

## Slide 3
หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (central processing unit: CPU) ส่วนใหญ่ มี 3 ส่วน
  หน่วยลอจิกเลขคณิต (Arithmetic logic unit: ALU)
  หน่วยควบคุม (Control unit)
  ชุดรีจิสเตอร์ (Registers)
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)

## Slide 4
หน่วยลอจิกเลขคณิต (Arithmetic logic unit: ALU) เป็นหน่วยตรรกะเลขคณิต (ALU) ดำเนินการตรรกะ และเลขคณิตกับข้อมูล
  การดำเนินการลอจิก (Logic operations) การดำเนินการทางตรรกะ เช่น NOT, AND, OR และ XOR ในการดำเนินการเหล่าเป็นข้อมูลที่ป้อนเข้าเป็นรูปแบบบิตและผลลัพธ์ก็ยังเป็นรูปแบบบิตเช่นกัน
  การดำเนินการเลื่อน (Shift operations) เป็นการเลื่อน 2 กลุ่ม คือ
    การเลื่อนเชิงตรรกะและการดำเนินการเลื่อนเลขคณิต การดำเนินการเลื่อนลอจิกใช้เพื่อเลื่อนรูปแบบบิตไปทางซ้ายหรือขวา
    ดำเนินการทางคณิตศาสตร์จะถูกนำไปใช้กับจำนวนเต็ม เพื่อการหารหรือคูณจำนวนเต็ม
  การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operation) ของจำนวนเต็มและจำนวนจริงและในบางกรณีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในฮาร์ดแวร์
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)

## Slide 5
รีจิสเตอร์ (Registers) เป็นที่เก็บข้อมูลแบบสแตนด์อโลนที่รวดเร็วซึ่งเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของ CPU
  รีจิสเตอร์ข้อมูล (Data registers) ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ใช้รีจิสเตอร์จำนวนมากภายใน CPU เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน เนื่องจากการทำงานที่ซับซ้อนจะทำโดยใช้ฮาร์ดแวร์แทนซอฟต์แวร์
  รีจิสเตอร์คำสั่ง (Instruction registers) คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่เพียงแต่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโปรแกรมต่างๆ ไว้ในหน่วยความจำด้วย CPU มีหน้าที่ดึงคำสั่งทีละคำสั่งจากหน่วยความจำ เก็บไว้ในรีจิสเตอร์คำสั่ง
  ตัวนับโปรแกรม (Program counter: PC) เป็นตัวนับโปรแกรมทำหน้าที่ติดตามคำสั่งที่กำลังดำเนินการอยู่ หลังจากดำเนินการตามคำสั่ง ตัวนับจะเพิ่มค่าตัวเองขึ้นเพื่อชี้ไปยังแอดเดรสของคำสั่งถัดไปในหน่วยความจำ
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)

## Slide 6
หน่วยควบคุม (control unit) หน่วยควบคุมควบคุมการทำงานของแต่ละระบบย่อย การควบคุมทำได้ผ่านสัญญาณที่ส่งจากชุดควบคุมไปยังระบบย่อยอื่นๆ
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)

## Slide 7
หน่วยความจำหลัก (MAIN MEMORY) ประกอบด้วย
  ชุดของตำแหน่งที่จัดเก็บ ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งเรียกว่าแอดเดรส (address)
  ข้อมูลถูกโอนเข้าและออกจากหน่วยความจำเป็นกลุ่มบิตที่เรียกว่าคำ (words)
    เช่น 8 บิต 16 บิต 32 บิต หรือ 64 บิต เป็นต้น
  เวิร์ดขนาด 8 บิต จะเรียกว่าไบต์ คำว่าไบต์ (byte) ถ้าหากเวิร์ด 16 บิตเรียกว่าคำ 2 ไบต์ หรือเวิร์ด 32 บิตเรียกว่าคำ 4 ไบต์
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)

## Slide 8
แอดเดรสสเปซ (Address space)
  ในการเข้าถึงคำในหน่วยความจำต้องใช้ตัวระบุ(identifier) ในแต่ละเวิร์ดจะถูกระบุด้วยแอดเดรส
  จำนวนแอดเดรสที่ระบุได้โดยไม่ซ้ำกันทั้งหมดในหน่วยความจำเรียกว่าแอดเดรสสเปซ
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)

## Slide 9
ประเภทหน่วยความจำ(Memory types) หน่วยความจำหลัก 2 ประเภทคือ RAM และ ROM
  หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (Random access memory: RAM)
  สเตติค RAM (SRAM)
  ไดนามิกแรม (DRAM)
  อ่านอย่างเดียว (read-only memory: ROM)
  อ่านอย่างเดียวที่ตั้งโปรแกรมได้ (programmable read-only memory: ROM)
  อ่านอย่างเดียวที่ตั้งโปรแกรมได้ (erasable programmable read-only memory: EPROM)
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)

## Slide 10
ลำดับชั้นหน่วยความจำ (Memory hierarchy)
ความต้องการหน่วยความจำที่เร็วมากๆมักจะมีราคาแพงแต่มีทางเลือกโดยจัดระดับหน่วยความจำแบบลำดับชั้น ดังรูป
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)

## Slide 11
หน่วยความจำแคช (Cache memory)
  หน่วยความจำแคชเร็วกว่าหน่วยความจำหลัก แต่ช้ากว่า CPU และรีจิสเตอร์
  หน่วยความจำแคชซึ่งปกติมีขนาดเล็กจะอยู่ระหว่าง CPU และหน่วยความจำหลัก
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)

## Slide 12
หน่วยความจำแคชมีสำเนาของหน่วยความจำหลักส่วนหนึ่ง เมื่อ CPU ต้องการเข้าถึงคำในหน่วยความจำหลัก จะดำเนินการตามขั้นตอนนี้
  CPU ตรวจสอบแคช
  หากมีเวิร์ดนั้นมีอยู่ ก็จะคัดลอกเวิร์ดนั้น หากไม่มี CPU จะเข้าถึงหน่วยความจำหลักและคัดลอกบล็อกหน่วยความจำที่เริ่มต้นด้วยเวิร์ดที่ต้องการ บล็อกนี้จะแทนที่เนื้อหาก่อนหน้าของหน่วยความจำแคช
  CPU เข้าถึงแคชและคัดลอกเวิร์ด
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)

## Slide 13
ข้อมูล (Data) และคำสั่ง (instructions) ถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแบบอ่าน-เขียนส่วนเดียวกัน
เนื้อหาของหน่วยความจำนี้สามารถระบุตำแหน่ง (addressable)ได้ตามที่ตั้ง โดยไม่คำนึงถึงประเภทของข้อมูลที่บรรจุอยู่ในนั้น
การดำเนินการ (Execution) เกิดขึ้นเรียงกันตามลำดับ (เว้นแต่จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจน) จากคำสั่งหนึ่งไปยังคำสั่งถัดไป
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)
สถาปัตยกรรมฟอน นอยมันน์ ได้ออกแบบยึดตามแนวคิดหลัก 3 ประการ

## Slide 14
ลอจิกที่ออกแบบมาสำหรับการคำนวณในงานเฉพาะอย่างแล้วการกำหนดค่า (configuration) ให้สอดคล้องกับงานนั้นๆซึ่งอยู่ในรูปของฮาร์ดแวร์เรียกว่าโปรแกรมแบบเดินสาย (hardwired program) ดังรูป 4.1 a
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)
รูปที่ 4.1 (a) การโปรแกรมในฮาร์ดแวร์

## Slide 15
กรณีสร้างฮาร์ดแวร์เอนกประสงค์หรือใช้การกำหนดค่าของฟังก์ชันเลขคณิตและตรรกะและการดำเนินการข้อมูลจะขึ้นอยู่กับสัญญาณควบคุมที่ใช้กับฮาร์ดแวร์
สัญญาณควบคุมได้จากโปรแกรม ในแต่ละขั้นตอนจะดําเนินการกับข้อมูลนั้นๆ
ในแต่ละขั้นตอนจําเป็นต้องมีสัญญาณควบคุมชุดใหม่โดยการใช้รหัสเฉพาะ (unique code) ให้กับสัญญาณควบคุมแต่ละชุด ดังรูปที่ 4.1b
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)
รูปที่ 4.1 (b) การโปรแกรมในซอฟต์แวร์

## Slide 16
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)
รูปที่ 4.1 (b) การโปรแกรมในซอฟต์แวร์
ซีพียู
  ตัวแปลคำสั่ง (instruction interpreter)
  โมดูลของฟังก์ชันเลขคณิตและตรรกะที่ใช้งานทั่วไป
หน่วยความจำหลัก (Main memory)
  ข้อมูล (data)
  คำสั่ง (instructions)
โมดูลอินพุตและเอ้าพุต
  รับข้อมูลและรับคำสั่ง
  แปลงเป็นสัญญาณภายในที่ระบบใช้งานได้
  รายงานผลลัพธ์

## Slide 17
4.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer components)
CPU แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยความจําและใช้รีจิสเตอร์ภายใน 2 ตัวคือ
รีจิสเตอร์แอดเดรสหน่วยความจํา (memory address register: MAR) ซึ่งระบุแอดเดรสในหน่วยความจําสําหรับการอ่านหรือเขียนครั้งต่อไป
รีจิสเตอร์บัฟเฟอร์หน่วยความจํา (memory buffer register: MBR) ซึ่งบรรจุข้อมูลที่จะเขียนลงในหน่วยความจําหรือรับข้อมูลที่อ่านจากหน่วยความจํา
รีจิสเตอร์แอดเดรส I/O (I/OAR) จะระบุอุปกรณ์ I/O เฉพาะ
รีจิสเตอร์บัฟเฟอร์ I/O (I/OBR) ใช้สําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโมดูล I/O และ CPU
รูปที่ 4.2 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์เป็นมุมมองระดับบน

## Slide 18
ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ดําเนินการโดยคอมพิวเตอร์คือการทํางาน (execution) ของโปรแกรมซึ่งประกอบด้วยชุดคําสั่งที่เก็บไว้ในหน่วยความจํา
โปรเซสเซอร์ทํางานตามคําสั่ง (executing instructions) ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
การประมวลผลคําสั่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
  โปรเซสเซอร์อ่านหรือดึงข้อมูล (fetches) คําสั่งจากหน่วยความจําทีละตัว
  ดําเนินการ (executes) แต่ละคําสั่ง
การทำงานของโปรแกรมประกอบด้วยการทําซ้ำกระบวนการดึงคําสั่ง (instruction fetch) และการดําเนินการคําสั่ง (instruction execution)
4.2 ฟังก์ชั่นคอมพิวเตอร์ (Computer Function)

## Slide 19
การประมวลผลที่จําเป็นสําหรับคําสั่งเดียวเรียกว่ารอบคําสั่ง (instruction cycle)
รอบคําสั่งมี 2 ขั้นตอนเรียกว่า
  รอบการดึงข้อมูล (fetch cycle)
  รอบการดําเนินการ (execute cycle)
การทํางานของโปรแกรมจะหยุดลง (halts) เฉพาะเมื่อเครื่องถูกปิด หรือพบคําสั่งโปรแกรมที่หยุดคอมพิวเตอร์
4.2 ฟังก์ชั่นคอมพิวเตอร์ (Computer Function)
รูปที่ 4.3 รอบคำสั่งพื้นฐาน

## Slide 21
PC ชี้ที่ 300 คําสั่งนี้ (มีค่า 1940 เป็นเลขฐานสิบหก) ถูกโหลดลงในรีจิสเตอร์คําสั่ง IR และ PC จะเพิ่มขึ้นหนึ่งค่า
4 บิตแรก (หลักแรก) ซึ่งคำสั่งใน IR ระบุว่าจะต้องโหลดไปยัง AC

## Slide 22
คำสั่งถัดไป (5941) ถูกเรียกจากตำแหน่ง 301 และ PC จะเพิ่มขึ้น
ทำการบวกข้อมูลใน AC เดิมกับข้อมูลของตำแหน่ง 941 และผลลัพธ์จะถูกจัดเก็บไว้ใน AC

## Slide 23
คำสั่งถัดไป (2941) ถูกเรียกจากตำแหน่ง 302 และ PC จะเพิ่มขึ้น
ข้อมูลของ AC ถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่ง 941

## Slide 24
รูปที่ 4.5 ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม (เนื้อหาของหน่วยความจำและรีจิสเตอร์เป็นเลขฐานสิบหก)

## Slide 25
การขัดจังหวะ
(Interrupts)

## Slide 26
การขัดจังหวะ (Interrupts)
คอมพิวเตอร์แทบทุกเครื่องมีกลไกที่โมดูลอื่น ๆ (I/O, หน่วยความจํา) อาจขัดจังหวะ (interrupt) การประมวลผลปกติของโปรเซสเซอร์ คลาสการขัดจังหวะที่พบบ่อยที่สุดมีดังต่อไปนี้
  โปรแกรม: สร้างโดยเงื่อนไขบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามคำสั่ง เช่น
    Arithmetic overflow or underflow: ค่าเกินขอบเขตตัวแปร
    การหารด้วยศูนย์
    การพยายามดำเนินการคำสั่งเครื่องที่ไม่ถูกต้อง
    การอ้างอิงนอกพื้นที่หน่วยความจำที่ผู้ใช้อนุญาต

## Slide 27
การขัดจังหวะ (Interrupts)
  ตัวจับเวลา: สร้างโดยตัวจับเวลาภายในโปรเซสเซอร์ ทำให้ระบบปฏิบัติการสามารถทำงานบางอย่างได้เป็นประจำ
  I/O: สร้างโดยตัวควบคุม I/O
    เพื่อส่งสัญญาณการดำเนินการตามปกติ
    ร้องขอบริการจากโปรเซสเซอร์
    เพื่อส่งสัญญาณเงื่อนไขข้อผิดพลาดต่างๆ
  ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์: เกิดจากความล้มเหลว เช่น
    ไฟดับ
    ข้อผิดพลาดพาริตีหน่วยความจำ

## Slide 28
ไม่มีการขัดจังหวะ (interrupts)
Code segments
สถานะการทำงานของโปรแกรมผู้ใช้ตามลำดับ (series)
  WRITE เรียก interleaved กับการประมวลผล
ส่วนรหัส (Code segments) (1), (2) และ (3) หมายถึงลําดับของคําสั่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ I/O
การขัดจังหวะ (Interrupts)

## Slide 29
WRITE เรียกไปยังโปรแกรม I/O และการดําเนินการมี 3 ส่วน คือ
ลำดับคำสั่งที่ระบุ (4) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการ I/O
สั่งการ I/O ทำงานจริงโดยไม่มีการขัดจังหวะ โปรแกรมจะต้องรอให้อุปกรณ์ I/O ทำงานและทดสอบซ้ำๆ เพื่อดูว่าเสร็จสิ้นหรือไม่
ลำดับคำสั่งที่ระบุ (5) การดำเนินการเสร็จสิ้น
ไม่มีการขัดจังหวะ (interrupts)
การขัดจังหวะ (Interrupts)

## Slide 30
เนื่องจากการดำเนินการ I/O (I/O operation) อาจใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน โปรแกรม I/O (I/O program) จึงหยุดทำงานเพื่อรอให้การดำเนินการเสร็จสิ้น ดังนั้นโปรแกรมผู้ใช้ (user program) จะหยุดที่จุดของการ WRITE call เป็นระยะเวลาหนึ่ง
ไม่มีการขัดจังหวะ (interrupts)
การขัดจังหวะ (Interrupts)

## Slide 31
โปรแกรมผู้ใช้จะสร้างการเรียกระบบ (system call) ในรูปแบบของ WRITE call
โปรแกรม I/O ที่ถูกเรียกใช้ในกรณีนี้ประกอบด้วยรหัสการเตรียมและคําสั่ง I/O จริง
หลังจากดําเนินการคําสั่งนี้แล้วการควบคุมจะกลับสู่โปรแกรมผู้ใช้
ในขณะเดียวกันอุปกรณ์ภายนอกกําลังทำการรับข้อมูลจากหน่วยความจําคอมพิวเตอร์และการพิมพ์
การดําเนินการ I/O นี้ดําเนินการพร้อมกับการดําเนินการ(execution) ตามคําสั่งในโปรแกรมผู้ใช้
ไม่มีการขัดจังหวะ (interrupts)
การขัดจังหวะ (Interrupts)

## Slide 32
การขัดจังหวะและวงรอบคำสั่ง (Interrupts and the instruction cycle )
การขัดจังหวะ (interrupts) โปรเซสเซอร์สามารถมีส่วนร่วมในการดําเนินการ(executing) คําสั่งอื่นๆ ในขณะที่กําลังดําเนินการ I/O

## Slide 33
Code segments
เมื่ออุปกรณ์ภายนอกพร้อมที่จะเข้ารับบริการ จากโปรเซสเซอร์ มันจะส่งสัญญาณคําขอขัดจังหวะ(interrupt request) ไปยังโปรเซสเซอร์
โปรเซสเซอร์ตอบสนองโดยการระงับการทํางานของโปรแกรมปัจจุบันแยกออกไปยังโปรแกรมเพื่อให้บริการอุปกรณ์ I / O
โปรแกรมดําเนินการต่อหลังจากอุปกรณ์ได้รับการบริการ
การขัดจังหวะและวงรอบคำสั่ง (Interrupts and the instruction cycle )

## Slide 34
โปรแกรมผู้ใช้ที่มีคําสั่ง WRITE จำนวน 2 คําสั่ง มีsegmentของโค้ดที่จุดเริ่มต้นตามด้วยคําสั่ง WRITE หนึ่งคําสั่ง จากนั้นเป็น segment ที่สองของโค้ดและเป็นคําสั่ง WRITE ที่สอง จากนั้นเป็น segment ที่สามและส่วนสุดท้ายของโค้ด
คําสั่ง WRITE จะเรียกใช้โปรแกรม I/O ซึ่งประกอบด้วย segment ของรหัสตามด้วยคําสั่ง I / O ตามด้วย segment อื่นของรหัส
คําสั่ง I/O จะเรียกใช้การดําเนินการ I/O ของฮาร์ดแวร์
การขัดจังหวะและวงรอบคำสั่ง (Interrupts and the instruction cycle )

## Slide 35
อินเตอร์รัพและวงรอบคำสั่ง (Interrupts and the instruction cycle )
(ตัวจัดการขัดจังหวะ)
การขัดจังหวะเป็นการหยุดชะงักของลําดับปกติของการดําเนินการ เมื่อการประมวลผลขัดจังหวะเสร็จสมบูรณ์การทำงานปกติจะดําเนินต่อไป
โปรเซสเซอร์และระบบปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบในการระงับโปรแกรมผู้ใช้แล้วดําเนินการต่อที่จุดเดียวกัน

## Slide 36
เพื่อรองรับการขัดจังหวะ วงรอบการขัดจังหวะ (interrupt cycle ) จะถูกเพิ่มเข้าไปในวงรอบคำสั่ง ดังแสดงในรูป
วงรอบการขัดจังหวะ โปรเซสเซอร์จะตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการขัดจังหวะเกิดขึ้นหรือไม่ หากไม่มีอินเตอร์รัพต์ค้างอยู่ โปรเซสเซอร์จะดำเนินการตามรอบการดึงข้อมูล (fetch cycle) และดึงคำสั่ง (fetches) ถัดไปของโปรแกรมปัจจุบัน
หากการขัดจังหวะค้างอยู่ โปรเซสเซอร์จะดำเนินการต่อไปนี้
  ระงับการดำเนินการ (execution) ของโปรแกรมปัจจุบันที่กำลังดำเนินการและบันทึกบริบท ซึ่งหมายถึงการบันทึกแอดเดรสของคำสั่งถัดไปที่จะดำเนินการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ตั้งค่าตัวนับโปรแกรม (program counter: PC) เป็นแอดเดรสเริ่มต้นของรูทีนตัวจัดการการขัดจังหวะ
อินเตอร์รัพและวงรอบคำสั่ง (Interrupts and the instruction cycle )

## Slide 37
เพื่อรองรับการขัดจังหวะ วงรอบการขัดจังหวะ (interrupt cycle ) จะถูกเพิ่มเข้าไปในวงรอบคำสั่ง ดังแสดงในรูป
วงรอบการขัดจังหวะ โปรเซสเซอร์จะตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการขัดจังหวะเกิดขึ้นหรือไม่ หากไม่มีอินเตอร์รัพต์ค้างอยู่ โปรเซสเซอร์จะดำเนินการตามรอบการดึงข้อมูล (fetch cycle) และดึงคำสั่ง (fetches) ถัดไปของโปรแกรมปัจจุบัน
อินเตอร์รัพและวงรอบคำสั่ง (Interrupts and the instruction cycle )

## Slide 38
หากการขัดจังหวะค้างอยู่ โปรเซสเซอร์จะดำเนินการต่อไปนี้
  ระงับการดำเนินการ (execution) ของโปรแกรมปัจจุบันที่กำลังดำเนินการและบันทึกบริบท ซึ่งหมายถึงการบันทึกแอดเดรสของคำสั่งถัดไปที่จะดำเนินการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ตั้งค่าตัวนับโปรแกรม (program counter: PC) เป็นแอดเดรสเริ่มต้นของรูทีนตัวจัดการการขัดจังหวะ (interrupt handler )
อินเตอร์รัพและวงรอบคำสั่ง (Interrupts and the instruction cycle )

## Slide 39
ตอนนี้โปรเซสเซอร์ดำเนินการไปยังวงรอบการดึงข้อมูล (fetch cycle) และดึงข้อมูลคำสั่งแรกในโปรแกรมตัวจัดการการขัดจังหวะซึ่งจะให้บริการการขัดจังหวะ โปรแกรมนี้จะกำหนดลักษณะของการขัดจังหวะและดำเนินการตามที่จำเป็น
ตัวอย่าง ตัวจัดการกำหนดว่าโมดูล I/O ที่สร้างการขัดจังหวะ และอาจแยกสาขาไปยังโปรแกรมที่จะ write ข้อมูลเพิ่มเติมไปยังโมดูล I/O นั้น
เมื่อรูทีนตัวจัดการการขัดจังหวะเสร็จสิ้น โปรเซสเซอร์สามารถดำเนินการต่อของโปรแกรมผู้ใช้ ณ จุดที่เกิดการขัดจังหวะ
อินเตอร์รัพและวงรอบคำสั่ง (Interrupts and the instruction cycle )

## Slide 40
ในกระบวนการนี้มี overhead มาเกี่ยวข้องโดยการดำเนินการคำสั่งพิเศษ (ในตัวจัดการการขัดจังหวะ) เพื่อกำหนดลักษณะของการขัดจังหวะและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสม
เนื่องจากเวลาค่อนข้างมากที่จะเสียไปจากการรอการดำเนินการ I/O ดังนั้นการใช้อินเตอร์รัพต์ทำให้โปรเซสเซอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อินเตอร์รัพและวงรอบคำสั่ง (Interrupts and the instruction cycle )

## Slide 41
Segment ของโปรแกรม I/O
Segment ของโปรแกรมผู้ใช้
อินเตอร์รัพและวงรอบคำสั่ง (Interrupts and the instruction cycle )

## Slide 42
สมมุติว่าเวลาที่ต้องการสำหรับการดำเนินการ I/O น้อยกว่าเวลาในการดำเนินการ (execution) ตามคำสั่งระหว่างการดำเนินการ WRITE ในโปรแกรมของผู้ใช้
ในกรณีนี้ segment ของโค้ดที่ระบุว่าโค้ด segment ที่ 2 จะถูกขัดจังหวะ ส่วนหนึ่งของรหัส (2a) ดำเนินการ (ในขณะที่ I/O ดำเนินการ) แล้วเกิดการขัดจังหวะ (เมื่อการดำเนินการ I/O เสร็จสิ้น)
หลังจากให้บริการการขัดจังหวะแล้ว การดำเนินการจะกลับมาทำงานต่อพร้อมกับส่วนที่เหลือของ segment โค้ดที่ 2 (2b)
อินเตอร์รัพและวงรอบคำสั่ง (Interrupts and the instruction cycle )

## Slide 43
Segment ของโปรแกรม I/O
Segment ของโปรแกรมผู้ใช้
สมมุติว่าเวลาที่ต้องการสำหรับการดำเนินการ I/O น้อยกว่าเวลาในการดำเนินการ (execution) ตามคำสั่งระหว่างการดำเนินการ WRITE ในโปรแกรมของผู้ใช้

## Slide 44
สมมุติว่าเวลาที่ต้องการสำหรับการดำเนินการ I/O มากกว่าเวลาในการดำเนินการ (execution) ตามคำสั่งระหว่างการดำเนินการ WRITE ในโปรแกรมของผู้ใช้

## Slide 45
Q&A