## Slide 1
IP Addresses:
Classful Addressing
&
Classless Addressing

## Slide 2
CONTENTS
INTRODUCTION
CLASSFUL ADDRESSING
OTHER ISSUES
A SAMPLE INTERNET

## Slide 3
INTRODUCTION

## Slide 4
An IP address is a 32-bit address.
11011111101111111000011110011011
32 บิต

## Slide 5
The IP addresses are unique.
Address #1
Address #2
Address #3
Address #5
Address #40
Address #30

## Slide 6
Address Space
11111111111111111111111111111111
32 บิต
00000000000000000000000000000000

## Slide 7
RULE:
หากโปรโตคอลใช้บิตจำนวน N บิตในการกำหนดแอดเดรส
เนื่องจากแต่ละบิตสามารถมีค่าที่แตกต่างกันได้สองค่า (0 และ 1)
พื้นที่แอดเดรสเท่ากับ 2N แอดเดรส

## Slide 8
โปรโตคอล IPv4 ใช้บิตจำนวน 32 บิต
Aaddress space ของ IPv4 เท่ากับ 232 or 4,294,967,296.

## Slide 9
01110101 10010101 00011101 11101010
สัญกรณ์ไบนารี (Binary Notation)

## Slide 10
Dotted-decimal notation

## Slide 11
ตัวอย่าง จงเปลี่ยนไอพีแอดเดรสจากรูปแบบไบนารีเป็นรูปแบบทศนิยมแบบจุด โดยกำหนดให้ไอพีแอดเดรส คือ
10000001 00101011 00001011 11101111
วิธีทำ
  ไบนารีชุดละ 8 บิต จำนวน 4 ชุด
    10000001 00101011 00001011 11101111
  แปลงให้อยู่รูปแบบทศนิยมแบบจุด คือ
    129.43.11.239

## Slide 12
ตัวอย่าง จงเปลี่ยนไอพีแอดเดรสจากสัญกรณ์จุดทศนิยมเป็นสัญกรณ์ไบนารี โดยกำหนดให้ไอพีแอดเดรส คือ
111.56.45.78
วิธีทำ
  สัญกรณ์จุดทศนิยมจำนวน 4 ชุด
    111.56.45.7
  แปลงให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ไบนารี คือ
    01101111 00111000 00101101 01001110

## Slide 13
ตัวอย่าง ค้นหาข้อผิดพลาด ถ้ามีในไอพีแอดเดรสต่อไปนี้ คือ
111.56.045.78
วิธีทำ
  ไม่มีเลขศูนย์นำหน้าในรูปแบบจุดทศนิยม (045)

## Slide 14
ตัวอย่าง ค้นหาข้อผิดพลาด ถ้ามีในไอพีแอดเดรสต่อไปนี้ คือ
75.45.301.14
วิธีทำ
  ในรูปแบบทศนิยมแบบจุด แต่ละจำนวนมีค่าน้อยกว่าหรือ
  เท่ากับ 255 แต่ค่า 301 อยู่นอกเหนือช่วงนี้

## Slide 15
CLASSFUL
ADDRESSING
4.2

## Slide 16
การครอบครองพื้นที่แอดเดรสในการกำหนดแอดเดรสแบบคลาส

## Slide 17
In classful addressing, the address space is divided into five classes: A, B, C, D, and E.

## Slide 18
ตัวอย่าง จงพิสูจน์ว่ามีแอดเดรสจำนวน 2,147,483,648 แอดเดรสในคลาส A
วิธีทำ
  ในคลาส A มีเพียง 1 บิตเท่านั้นที่จะกำหนดคลาสส่วนที่เหลืออีก 31 บิต สำหรับใช้งาน
  สำหรับแอดเดรสจำนวน 31 บิต สามารถหาแอดเดรสได้เท่ากับ 231 หรือ 2,147,483,648 แอดเดรส

## Slide 19
ตัวอย่าง ค้นหาคลาสของแอดเดรสดังต่อไปนี้
00000001 00001011 00001011 11101111
วิธีทำ
  บิตแรกของไบต์แรกคือ 0 คือ แอดเดรสคลาส A

## Slide 20
ตัวอย่าง ค้นหาคลาสของแอดเดรสดังต่อไปนี้
11000001 10000011 00011011 11111111
วิธีทำ
  2 บิตแรกของไบต์แรกคือ 1 และบิตที่สามคือ 0 คือ แอดเดรสในคลาส C

## Slide 21
Finding the class in decimal notation

## Slide 22
ตัวอย่าง ค้นหาคลาสของแอดเดรสดังต่อไปนี้
227.12.14.87
วิธีทำ
  ไบต์แรกคือ 227 (ระหว่าง 224 ถึง 239) คือ คลาส D

## Slide 23
ตัวอย่าง ค้นหาคลาสของแอดเดรสดังต่อไปนี้
193.14.56.22
วิธีทำ
  ไบต์แรกคือ 193 (ระหว่าง 192 ถึง 223) คือ คลาส C

## Slide 24
Netid and hostid
Netid (Network Identifications) คือหมายเลขแอดเดรสเครือข่าย
Hostid (Host Identifications) คือหมายเลขแอดเดรสของโฮสต์หรืออุปกรณ์ปลายทาง

## Slide 26
Blocks in class A
เนื่องจากใช้แอดเดรสจำนวน 3 ไบต์ มีจำนวนบิต 24 บิต
ดังนั้นแต่ละบล็อกมีแอดเดรส จำนวน 224 แอดเดรส หรือ 16,777,216 แอดเดรส

## Slide 27
Blocks in class A
00000000. 00000000.00000000.00000000
................
. 11111111.11111111.11111111
00000001. 00000000.00000000.00000000
................
. 11111111.11111111.11111111
00000010. 000000000.000000000. 000000000
................
. 11111111.11111111.11111111
000000011. 000000000.000000000. 000000000
................
. 11111111.11111111.11111111
0

## Slide 28
Blocks in class A
00000100. 00000000.00000000.00000000
................
. 11111111. 11111111. 11111111
00000101. 00000000.00000000.00000000
................
. 11111111. 11111111. 11111111
…………………
01111111. 00000000.00000000.00000000
................
. 11111111. 11111111. 11111111
127

## Slide 29
Figure 4-7
Blocks in class A

## Slide 30
Millions of class A addresses are wasted.
คลาส A
นำไปใช้กับระบบเครือข่ายขนาดใหญ่มาก มีจำนวนคอมพิวเตอร์จำนวนมาก

## Slide 31
Blocks in class B
เนื่องจากใช้แอดเดรสจำนวน 2 ไบต์ มีจำนวนบิต 16 บิต
ดังนั้นแต่ละบล็อกมีแอดเดรส จำนวน 216 แอดเดรส หรือ 65,536 แอดเดรส

## Slide 32
Blocks in class B
10000000. 00000000.00000000.00000000
...............
. 11111111. 11111111
10000000. 000000001. 00000000.00000000
................
.11111111. 11111111
10000000. 000000010. 00000000.00000000
................
. 11111111. 11111111
10000000. 00000011. 00000000.00000000
................
. 11111111. 11111111
128

## Slide 33
Blocks in class B
10000000.00000100. 00000000.00000000
................
. 11111111. 11111111
10000000.000000101. 00000000.00000000
................
. 11111111. 11111111
10000000.000000111. 00000000.00000000
................
. 11111111. 11111111
10111111.11111111. 00000000.00000000
................
. 11111111. 11111111
191

## Slide 34
Figure 4-8
Blocks in class B

## Slide 35
Many class B addresses are wasted.
คลาส B
นำไปใช้กับระบบเครือข่ายขนาดปานกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ มีจำนวนคอมพิวเตอร์จำนวนมากพอสมควร

## Slide 36
Blocks in class C
เนื่องจากใช้แอดเดรสจำนวน 1 ไบต์ มีจำนวนบิต 16 บิต
ดังนั้นแต่ละบล็อกมีแอดเดรส จำนวน 28 แอดเดรส หรือ 256 แอดเดรส

## Slide 37
Blocks in class C
11000000.00000000. 00000000.00000000
.........
.11111111
11000000.00000000. 00000001.00000000
.........
.11111111
11000000. 00000000.00000010.00000000
.........
.11111111
11000000. 00000000.00000011.00000000
.........
.11111111
192

## Slide 38
Blocks in class C
11000000.00000000. 00000100.00000000
.........
.11111111
11000000.00000000. 00000101.00000000
.........
.11111111
11000000. 00000000.00000110.00000000
.........
.11111111
11011111. 11111111.11111111.00000000
.........
.11111111
223

## Slide 39
Figure 4-9
Blocks in class C

## Slide 40
The number of addresses in a class C block is smaller than the needs of most organizations.
คลาส C
นำไปใช้กับระบบเครือข่ายขนาดเล็ก มีจำนวนคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก

## Slide 41
Blocks in class D
เนื่องจากมีจำนวนบิต 28 บิต
ดังนั้นบล็อกมีแอดเดรส จำนวน 228 แอดเดรส หรือ 268,435,456 แอดเดรส

## Slide 42
Blocks in class D
11100000.00000000.00000000.00000000
11100000.00000000.00000000.00000001
11100000.00000000.00000000.00000010
11100000.00000000.00000000.00000011
…..
11100000.00000000.00001111.11111111
…..
11100000.00011111.11111111.11111111
…..
11101111. 11111111.11111111.11111111
224
239

## Slide 43
Class D addresses are used for multicasting; there is only one block in this class.
คลาส D
นำไปใช้กับการส่งข้อมูลแบบมัลติคาสหรือกลุ่มคอมพิวเตอร์

## Slide 44
Blocks in class E
เนื่องจากมีจำนวนบิต 28 บิต
ดังนั้นบล็อกมีแอดเดรส จำนวน 228 แอดเดรส หรือ 268,435,456 แอดเดรส

## Slide 45
Blocks in class E
11110000.00000000.00000000.00000000
11110000.00000000.00000000.00000001
11110000.00000000.00000000.00000010
11110000.00000000.00000000.00000011
…..
11110000.00000000.00001111.11111111
…..
11110000.00011111.11111111.11111111
…..
11111111. 11111111.11111111.11111111
240
255

## Slide 46
Class E addresses are reserved for special purposes; most of the block is wasted.
คลาส E
เป็นแอดเดรสที่สงวนไว้ก่อน ยังไม่ได้ถูกใช้งานจริงแต่อาจนำไปใช้ในอนาคต

## Slide 47
Two-Level Addressing
ในอินเตอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายจำนวนมากและยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางต่างๆ ดังนั้นแอดเดรสที่กำหนดปลายของอุปกรณ์จึงได้กำหนดเป็น 2 ส่วน

## Slide 48
Extracting Information in a Block

## Slide 49
ตัวอย่าง กำหนดไอพีแอดเดรสเป็น 192.168.1.10 จงหา
  แอดเดรสแต่ละบล็อก
  แอดเดรสแรก
  แอดเดรสสุดท้าย
วิธีทำ
1) แอดเดรสแต่ละบล็อก
  พิจาณาไบต์แรกมีค่า 192 ซึ่งอยู่ระหว่าง 192 – 223 จัดอยู่ใน Class C
  ดังนั้นจำนวนแอดเดรสแต่ละบล็อก คือ
        N = 232 – n
        = 232 – 24
        = 256 แอดเดรส

## Slide 50
2) แอดเดรสแรก
จากไอพีแอดเดรสคือ 192.168.1.10 ดังนั้นหมายเลขเครือข่ายคือ 192.168.1.0
จะได้ว่า
192.168.1.00000000 และแปลงเป็นฐานสิบ จะได้ 192.168.1.0
3) แอดเดรสสุดท้าย
192.168.1.11111111 และแปลงเป็นฐานสิบ จะได้ 192.168.1.255

## Slide 51
192.168.1.00000000
192.168.1.00000001
....
192.168.1.00000111
....
192.168.1.00011111
....
192.168.1.01000000
192.168.1.01111111
192.168.1.10000000
...
192.168.1.00001111
192.168.1.11111110
192.168.1.11111111

## Slide 52
ตัวอย่าง กำหนดไอพีแอดเดรสเป็น 100.168.1.10 จงหา
  แอดเดรสแต่ละบล็อก
  แอดเดรสแรก
  แอดเดรสสุดท้าย
วิธีทำ
1) แอดเดรสแต่ละบล็อก
  พิจาณาไบต์แรกมีค่า 192 ซึ่งอยู่ระหว่าง 192 – 223 จัดอยู่ใน Class A
  ดังนั้นจำนวนแอดเดรสแต่ละบล็อก คือ
        N = 232 – n
        = 232 – 8
        = 16,777,216 แอดเดรส

## Slide 53
2) แอดเดรสแรก
จากไอพีแอดเดรสคือ 100.168.1.10 ดังนั้นหมายเลขเครือข่ายคือ 192.0.0.0
จะได้ว่า
192.00000000.00000000.00000000 และแปลงเป็นฐานสิบ จะได้ 192.0.0.0
3) แอดเดรสสุดท้าย
192.11111111.11111111.11111111 และแปลงเป็นฐานสิบ จะได้ 192. 255. 255.255

## Slide 54
ตัวอย่าง
กำหนดให้แอดเดรสเครือข่ายเป็น 17.0.0.0 จงหาคลาสของบล็อคและช่วงของแอดเดรส
วิธีทำ
  คลาสคือ A เพราะไบต์แรกอยู่ระหว่าง 0 และ 127 บล็อก และมีแอดเดรสเครือข่ายเท่ากับ 17
  แอดเดรสอยู่ในช่วง 17.0.0.0 ถึง 17.255.255.255.

## Slide 55
ตัวอย่าง
กำหนดให้แอดเดรสเครือข่ายเป็น 132.21.0.0 จงหาคลาสของบล็อคและช่วงของแอดเดรส
วิธีทำ
  คลาส คือ B เพราะไบต์แรกอยู่ระหว่าง 128 และ 191 บล็อกมี แอดเดรสเครือข่ายเป็นเท่ากับ 132.21
  มีแอดเดรสตั้งแต่ 132.21.0.0 ถึง 132.21.255.255

## Slide 56
ตัวอย่าง เมื่อระบุแอดเดรสเครือข่าย 220.34.76.0 ให้ค้นหาคลาส บล็อก และช่วงของแอดเดรส
วิธีทำ
  คลาสคือ C เพราะไบต์แรกอยู่ระหว่าง 192 และ 223
  บล็อกนี้มี netid แอดเดรสที่ 220.34.76
  แอดเดรสมีช่วงตั้งแต่ 220.34.76.0 เป็น 220.34.76.255

## Slide 57
Q&A

## Slide 58
ตัวอย่าง จากรูป แสดงส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่าย 3 เครือข่าย
เครือข่ายส่วนหลักๆประกอบด้วย
1. LAN ที่มีแอดเดรสเครือข่าย 220.3.6.0 (คลาส C)
2. LAN ที่มีแอดเดรสเครือข่าย 134.18.0.0 (คลาส B)
3. สวิตช์ WAN (คลาส C) เช่น Frame Relay หรือ ATM ที่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ต่างๆ

## Slide 59
แอดเดรสเครือข่ายถูกนำไปใช้ในการกำหนดเส้นทางแพ็กเก็ตไปยังเครือข่ายปลายทาง จากรูป สมมติว่าอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่าย m และเราเตอร์ที่มีอินเทอร์เฟซ m เมื่อแพ็คเก็ตมาถึงเราเตอร์จากโฮสต์ต้นทางใดๆ เราเตอร์จำเป็นต้องรู้ว่าควรส่งแพ็กเก็ตไปยังเครือข่ายใด
แอดเดรสเครือข่าย (Network Address)

## Slide 60
เร้าเตอร์ในอินเทอร์เน็ตจะใช้อัลกอริทึมเพื่อแยก Network address ออกจาก Destination address ในการดำเนินการเช่นนี้ใช้ Network mask หรือ Default mask
เน็ตเวิร์กมาสก์หรือมาสก์เริ่มต้นในการกำหนดแอดเดรสแบบคลาสคือตัวเลข 32 บิต โดยมี n บิตซ้ายสุดตั้งค่าเป็นบิต 1 และ (32 - n) บิตขวาสุดทั้งหมดตั้งค่าเป็นบิต 0
เน็ตเวิร์กมาสก์ (Network Mask)

## Slide 61
การค้นหาแอดเดรสเครือข่ายโดยใช้มาสก์เริ่มต้น (Default mask)
เร้าเตอร์ทำการหา network address โดยการนำ destination address ที่ได้รับมาแล้วดำเนินการ AND กับ Default mask

## Slide 62
Example
เราเตอร์ได้รับแพ็กเก็ตที่มีแอดเดรสปลายทาง (destination address ) คือ 201.24.67.32 ให้แสดงวิธีที่เราเตอร์ค้นหาแอดเดรสเครือข่าย (network address) ของแพ็กเก็ต

## Slide 63
การกำหนดแอดเดรส 3 ระดับ: เครือข่ายย่อย (Subnetting)
ความต้องการไอพีมากกว่าสองระดับตามลำดับชั้น ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ
ประการแรก องค์กรที่ได้รับบล็อกในคลาส A หรือ B จำเป็นต้องแบ่งเครือข่ายขนาดใหญ่ออกเป็นเครือข่ายย่อยต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและการจัดการที่ดีขึ้น
ประการที่สอง เนื่องจากบล็อกในคลาส A และ B เหลือน้อยลงมากและบล็อกในคลาส C มีขนาดเล็กกว่าความต้องการขององค์กรส่วนใหญ่
  องค์กรที่ได้รับบล็อกในคลาส A หรือ B สามารถแบ่งบล็อกออกเป็นบล็อกย่อยที่เล็กกว่า

## Slide 64
จากรูป แสดงเครือข่ายที่ใช้แอดเดรสในคลาส B โดยที่ไม่มีการแบ่งซับเน็ต จะเห็นว่ามีเพียงเครือข่ายเดียวและมีจำนวนโฮสต์ 216 = 65,536 โฮสต์ โฮสต์ทั้งเครือข่ายเชื่อมต่อผ่านทางเส้นทางเดียวไปยังอินเตอร์เฟซของเร้าเตอร์
Example
การกำหนดแอดเดรส 3 ระดับ: เครือข่ายย่อย (Subnetting)

## Slide 65
กรณีทำ Subnetting จำเป็นต้องใช้เราเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อแบ่งออก เป็น 4 subnet แต่อินเตอร์เน็ตภายนอกมองเป็น 1 เครือข่ายเท่านั้น ในแต่ละเครือข่ายย่อย มี netid 18 บิต และ hostid 14 บิต ดังนั้นจำนวนโฮสต์แต่ละเครือข่ายย่อย มีจำนวน 214 = 16,384 โฮสต์
Example

## Slide 66
Default mask กำหนดให้กับไอพีแอดเดรสคลาสต่างๆ เมื่อเครือข่ายถูกแบ่งออกเป็นเครือข่ายย่อยๆ แล้วจะต้องกำหนด mask ใหม่ เรียกว่า subnet mask
ซับเน็ตมาสก์ (Subnet Mask)

## Slide 67
การแบ่ง Subnetting ความยาวของ netid เพิ่มขึ้น และความยาวของ hostid ลดลง
เครือข่ายที่ถูกแบ่งเป็นจำนวนเครือข่ายย่อย (subnet) มีจำนวนโฮสต์เท่ากัน
สูตรคำนวณ subnetid สำหรับแต่ละเครือข่ายย่อย คือ
nsub = n + log2s
n คือความยาวของ netid
nsub คือความยาวของแต่ละ subnetid
s คือจำนวนของซับเน็ต
ซับเน็ตมาสก์ (Subnet Mask)

## Slide 68
ตัวอย่าง
ต้องการแบ่งเครือข่ายออกเป็นเครือข่ายย่อย (subnet) จำนวน 4 เครือข่าย โดยที่หมายเลขไอพีแอดเดรสเป็นคลาส B จงหา Subnet mask
nsub = n + log2s
วิธีทำ

## Slide 69
เมื่อเครือข่ายถูกแบ่งเป็นเครือข่ายย่อย แอดเดรสแรกในเครือข่ายย่อยคือตัวระบุของเครือข่ายย่อยนั้นๆ
เราเตอร์จะใช้แอดเดรสแรกนี้เพื่อกำหนดเส้นทางแพ็กเก็ตไปยังเครือข่ายย่อยนั้น
เราเตอร์สามารถค้นหาซับเน็ตแอดเดรสได้โดยการดำเนินทางตรรกะ (AND) แอดเดรสกับซับเน็ตมาสก์
แอดเดรสซับเน็ต (Subnet address)

## Slide 70
เครือข่ายถูกแบ่งออกเป็น 4 ซับเน็ต สมมุติให้มีแอดเดรสในซับเน็ตหนึ่ง คือ 141.14.120.77 เราสามารถค้นหาแอดเดรสของซับเน็ตได้ดังนี้
แอดเดรสซับเน็ต (Subnet address)
ตัวอย่าง

## Slide 71
ซับเน็ตที่ 1
ซับเน็ตที่ 2
ตัวอย่าง เครือข่ายแบ่งออกเป็น 2 เครือข่ายย่อย มีหนึ่งในแอดเดรสในซับเน็ตที่ 2 คือ 192.168.2.67 จงหาแอดเดรสเครือข่ายย่อย
แอดเดรสซับเน็ต (Subnet address)

## Slide 72
Address
Mask
Subnet Address
192 . 168 . 2 . 67
255 . 255 . 255 . 192
xxx . xxx . xxx . xxx
แอดเดรสซับเน็ต (Subnet address)

## Slide 73
Address
Mask
Subnet Address
192 . 168 . 00000010 . 01000011
255 . 255 . 11111111 . 11000000
192 . 168 . 00000010 . 01000000
192 . 168 . 2 . 64
แอดเดรสซับเน็ต (Subnet address)

## Slide 74
Q&A

## Slide 75
อ้างอิง
[1] Behrouz A. Forouzan, “Data Communications and networking”, 5th, McGraw-Hill, 2013