## Slide 1: การใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (Studio)
การทำงานในสตูดิโอถ่ายทำรายการโทรทัศน์จำเป็นต้องเข้าใจการใช้อุปกรณ์หลักๆ ทั้งระบบภาพ เสียง และแสง รวมถึงระบบควบคุมต่างๆ เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ นี่คือรายละเอียดอุปกรณ์ที่ต้องศึกษาและวิธีการใช้งานเบื้องต้น:

## Slide 2: 1. อุปกรณ์ระบบภาพ (Video Equipment)
*ก. กล้องสตูดิโอ (Studio Camera)
ประเภท*: กล้อง Broadcast (เช่น Sony HDC, Panasonic AK-UC)
*สิ่งที่ต้องเรียนรู้*:
  - การตั้งค่า *White Balance*, *Exposure*, *Shutter Speed*
  - การใช้ *CCU (Camera Control Unit)* สำหรับปรับสีและค่ากล้องจากห้องควบคุม - การเคลื่อนกล้องด้วย *Pedestal* หรือ *Tripod Head* (เช่น Fluid Head)
  - การเชื่อมสัญญาณผ่าน *Triax Cable* หรือ *Fiber Optic*

## Slide 3
*ข. ระบบสวิตช์ภาพ (Vision Mixer/Switcher)* - *
ตัวอย่างอุปกรณ์*: Blackmagic ATEM, Ross Carbonite
- *สิ่งที่ต้องเรียนรู้*:
- การสลับภาพระหว่างกล้อง (Cut, Mix, Wipe Effects)
- การใส่กราฟิก/ข้อความผ่าน *CG (Character Generator)*
- การใช้ *Keying* (สำหรับภาพพื้นหลังสีเขียว)
*ค. ระบบบันทึกภาพ (Recording & Playback)* - *
อุปกรณ์*: Server (เช่น EVS), Replay System
*สิ่งที่ต้องเรียนรู้*:
  - การบันทึกภาพสดและเรียกใช้คลิป (Instant Replay)
  - การส่งสัญญาณไปยังระบบออกอากาศ (Broadcast Chain)

## Slide 4: 2. อุปกรณ์ระบบเสียง (Audio Equipment)
*ก. ไมโครโฟน (Microphones)* - *
ประเภท*:
- *Lavalier Mic* (ติดตัวผู้พูด)
- *Shotgun Mic* (สำหรับเก็บเสียงระยะไกล)
- *Boom Mic* (ใช้กับค้างไมค์)
*สิ่งที่ต้องเรียนรู้*:
  - การตั้งค่า Gain และระดับเสียงใน Mixer
  - การลดเสียงรบกวน (Noise Gate, EQ)

## Slide 5
*ข. มิกเซอร์เสียง (Audio Mixer)* - *
ตัวอย่าง*: Yamaha QL1, Behringer X32
- *สิ่งที่ต้องเรียนรู้*:
  - การปรับระดับเสียง (Level Balancing)
  - การใช้ *AUX Send* สำหรับหูฟังผู้ดำเนินรายการ
  - การเชื่อมต่อกับระบบสตูดิโอผ่าน *Dante Protocol*

## Slide 6: 3. อุปกรณ์ระบบแสง (Lighting Equipment)
*ก. ไฟสตูดิโอ (Studio Lights)* - *
ประเภท*:
  - *LED Panel* (เช่น Aputure 300D)
  - *Fresnel Light* (สำหรับแสงแบบควบคุมได้)
  - *สิ่งที่ต้องเรียนรู้*:
    - การจัดแสง 3 จุด (*Key Light, Fill Light, Back Light*)
    - การใช้ *Diffuser* และ *Barn Door* เพื่อควบคุมแสง

## Slide 7
*ข. ระบบควบคุมแสง (Lighting Console)* - *
ตัวอย่าง*: GrandMA, Hog 4
*สิ่งที่ต้องเรียนรู้*:
  - การตั้งค่า Preset และ Cue
  - การโปรแกรมแสงอัตโนมัติ

## Slide 8: 4. อุปกรณ์ควบคุมการผลิต (Production Control)
*ก. ห้องควบคุมสตูดิโอ (Production Control Room: PCR)* - *
อุปกรณ์หลัก*:
- *TD (Technical Director)*: ควบคุม Vision Mixer
- *Audio Engineer*: ควบคุม Mixer
- *Lighting Director*: ควบคุมไฟ
*สิ่งที่ต้องเรียนรู้*:
  - การสื่อสารผ่าน *Intercom System* (เช่น Clear-Com)
  - การ Sync เวลาผ่าน *Timecode Generator*

## Slide 9
*ข. Teleprompter* - *
สิ่งที่ต้องเรียนรู้*:
  - การปรับความเร็วข้อความให้สัมพันธ์กับผู้พูด
  - การเชื่อมต่อกับสคริปต์ (เช่นผ่านโปรแกรม PromptSmart)

## Slide 10: 5. อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
*Green Screen*: สำหรับ Virtual Set
- *Monitor Wall*: ระบบจอแสดงผล Multicam
- *RF System*: สำหรับกล้องไร้สาย (Wireless Camera)

## Slide 11: *ขั้นตอนการฝึกใช้งาน*
1. *ศึกษาคู่มืออุปกรณ์* (Manual) ของแต่ละระบบ
2. *ฝึกใช้งานกับทีมงาน* เช่น การสลับภาพฉุกเฉิน หรือแก้ปัญหาเสียงรบกวน
3. *เรียนรู้ศัพท์เทคนิค* เช่น "Cue Talent", "Fade to Black" 4. *ฝึกซ้อมก่อนถ่ายจริง* (Rehearsal) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

## Slide 12: *คำแนะนำเพิ่มเติม*
- หากเป็นสตูดิโอขนาดเล็ก อาจใช้อุปกรณ์แบบ All-in-One เช่น *Blackmagic Design ATEM Mini* สำหรับสวิตช์ภาพและเสียง
- ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น *Virtual Production*
(ใช้ LED Wall แทน Green Screen)

## Slide 13
การทำงานในสตูดิโอต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมและการประสานงานอย่างรวดเร็ว ดังนั้นนอกจากความรู้เรื่องอุปกรณ์แล้ว การสื่อสารและความรอบคอบก็สำคัญไม่แพ้กัน!