## Slide 1: กล้องโทรทัศน์ดิจิทัลและอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำสื่อดิจิทัล
ประเภทของกล้องโทรทัศน์ดิจิทัล (Digital Television Cameras) กล้องโทรทัศน์ดิจิทัลสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้งานและระดับคุณภาพ:

## Slide 2: 1. กล้องสตูดิโอ (Studio Camera)
- *ลักษณะ*: กล้องขนาดใหญ่ ติดตั้งบนขาตั้ง Pedestal หรือ Tripod หนัก
- *คุณสมบัติ*:
- มี CCU (Camera Control Unit) แยกส่วนสำหรับควบคุมค่าต่างๆ จากห้องควบคุม
- ใช้เลนส์คุณภาพสูงแบบเปลี่ยนได้ (Interchangeable Lens)
- มีระบบระบายความร้อนที่ดีสำหรับการทำงานยาวนาน
- *ตัวอย่าง*:
- Sony HDC-3500 (4K HDR Broadcast Camera)
- Grass Valley LDX 86 (4K UHD Studio Camera)

## Slide 3: 2. กล้อง ENG/EFP (Electronic News Gathering/Electronic Field Production)
*ลักษณะ*: กล้องขนาดกลางพกพาสะดวกสำหรับงานนอกสถานที่
*คุณสมบัติ*:
- ออกแบบมาให้ใช้งานโดยผู้ปฏิบัติงานคนเดียว (One-Man Band)
- มีช่องบันทึกสื่อภายในตัวหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึกภายนอก
- ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ
- *ตัวอย่าง*:
- Panasonic AJ-PX5000 (4K P2 ENG Camera)
- Sony PMW-400 (XDCAM HD422 Camera)

## Slide 4: 3. กล้อง Cinema (Cinematic Camera)
- *ลักษณะ*: ออกแบบมาสำหรับงานภาพยนตร์และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
*คุณสมบัติ*:
- เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ (Full Frame, Super 35mm)
- รองรับการบันทึกแบบ RAW และ Log Format
- มีระบบระบายความร้อนที่ดีสำหรับการถ่ายทำยาวนาน
- *ตัวอย่าง*:
- ARRI ALEXA Mini LF (Cinema Camera)
- Sony VENICE (Full-Frame Digital Cinema Camera)

## Slide 5: 4. กล้อง DSLR/Mirrorless (Hybrid Camera)
*ลักษณะ*: กล้องสะท้อนภาพและกล้องมิเรอร์เลสที่ปรับมาใช้สำหรับงานวิดีโอ
- *คุณสมบัติ*:
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
- เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ให้ภาพละเอียดสูง
- เปลี่ยนเลนส์ได้ตามต้องการ
- *ตัวอย่าง*:
- Canon EOS C70 (Cinema EOS Camera)
- Sony A7S III (Mirrorless Hybrid Camera)

## Slide 6: อุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำสื่อดิจิทัล
อุปกรณ์ให้แสง (Lighting Equipment)
- *ไฟสตูดิโอ*: ARRI Fresnel, Kino Flo
- *ไฟ LED*: Aputure 300D, Godox SL-60W
- *โมดิไฟเออร์แสง*: Softbox, Umbrella, Reflector
- *ตัวอย่างการใช้งาน*: ใช้ไฟ Key Light วางด้านหน้า 45 องศาจากตัวแบบ ใช้ Fill Light ลดเงา และใช้ Back Light แยกตัวแบบออกจากพื้นหลัง

## Slide 7: 2. อุปกรณ์บันทึกเสียง (Audio Equipment)
- *ไมโครโฟน*:
Shotgun Mic: Sennheiser MKH-416 (สำหรับบันทึกเสียงกลางแจ้ง) - Lavalier Mic: Sony ECM-77B (ไมค์ติดตัว)
- Studio Condenser Mic: Neumann U87 (สำหรับบันทึกเสียงในสตูดิโอ)
- *เครื่องบันทึกเสียง*: Zoom H6, Sound Devices 633
- *ตัวอย่างการใช้งาน*: ใช้ไมค์ Shotgun บน Boom Pole สำหรับบทสนทนาในฉาก ใช้ Lavalier Mic ซ่อนไว้ในเสื้อผ้าตัวละคร

## Slide 8: 3. อุปกรณ์สนับสนุนการถ่ายทำ (Support Equipment)
- *ขาตั้งกล้อง*:
Tripod: Sachtler Video 18 (สำหรับงาน Broadcast)
- Fluid Head: Manfrotto 504HD (สำหรับการเคลื่อนไหวลื่นไหล)
- *อุปกรณ์เคลื่อนกล้อง*:
- Gimbal: DJI Ronin 2 (สำหรับการเคลื่อนไหวลื่นไหล)
- Jib Arm: Kessler Crane (สำหรับการเคลื่อนไหวแนวตั้ง) - Dolly: Matthews Studio Equipment (สำหรับเคลื่อนไหวราบเรียบ) - *ตัวอย่างการใช้งาน*: ใช้ Gimbal สำหรับติดตามการเดินของตัวละคร หรือใช้ Jib Arm สำหรับเปิดภาพจากสูงลงมาต่ำ

## Slide 9: 4. อุปกรณ์บันทึกและเก็บข้อมูล (Recording & Storage)
*เครื่องบันทึกภาพ*: Atomos Ninja V (บันทึกภาพ ProRes RAW)
- *การ์ดบันทึกข้อมูล*: CFexpress, SDXC UHS-II
- *ตัวอย่างการใช้งาน*:
บันทึกภาพ 4K 60fps บนการ์ด CFexpress ความเร็ว 1,500MB/s

## Slide 10: 5. อุปกรณ์ตรวจสอบภาพ (Monitoring Equipment)
- *จอภาพสนาม*: SmallHD Focus 7 (สำหรับดูภาพขณะถ่ายทำ)
*เวคเตอร์สโคป*: Tektronix WFM5200 (สำหรับตรวจสอบสัญญาณภาพในห้องควบคุม)
- *ตัวอย่างการใช้งาน*: ใช้ Waveform Monitor ตรวจสอบระดับแสงในภาพเพื่อป้องกัน Overexposed

## Slide 11: 6. อุปกรณ์เลนส์ (Lens Equipment)
- *เลนส์คุณภาพสูง*:
- Cinema Lens: Zeiss Supreme Prime (สำหรับงานภาพยนตร์)
- Broadcast Lens: Fujinon UA22x8 (สำหรับงานถ่ายทอดสด)
- *ฟิลเตอร์*:
- ND Filter: สำหรับควบคุมปริมาณแสง
- Polarizer Filter: สำหรับลดแสงสะท้อน
- *ตัวอย่างการใช้งาน*: ใช้เลนส์ Prime 85mm สำหรับถ่าย Portrait หรือใช้เลนส์ Zoom สำหรับงานข่าวที่ต้องการความรวดเร็ว

## Slide 12: ตัวอย่างชุดอุปกรณ์สำหรับงานผลิตสื่อประเภทต่างๆ
1. *ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดกีฬา*:
- กล้อง: Sony HDC-3500 (4K) จำนวน 8 ตัว
- เลนส์: Fujinon UA22x8.5 BERM Zoom Lens
- อุปกรณ์เคลื่อนไหว: Robotic Camera Head
- สวิตช์ภาพ: Sony XVS-8000 Vision Mixer

## Slide 13: 2. *ชุดอุปกรณ์ผลิตภาพยนตร์สั้น*
- กล้อง: Blackmagic URSA Mini Pro 12K
- เลนส์: Sigma Cine Prime Lens Set
- แสง: ARRI M18, SkyPanel S360
- อุปกรณ์เคลื่อนไหว: DJI Ronin 2

## Slide 14: 3. *ชุดอุปกรณ์ผลิตรายการทอล์คโชว์*
- กล้อง: Panasonic AK-UC4000 (3 ตัว)
- ไมโครโฟน: Shure SM58 (สำหรับพิธีกร) + Sennheiser EW 100 (สำหรับแขกรับเชิญ)
- แสง: Kino Flo Celeb 401

## Slide 15
การเลือกใช้กล้องและอุปกรณ์ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับประเภทของงาน งบประมาณ และคุณภาพที่ต้องการ โดยต้องพิจารณาความเข้ากันได้ของระบบทั้งหมดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด